СХЕМА

водоснабжения Чернавского муниципального образования

2013г.

# СОДЕРЖАНИЕ:

# Глава 1 «Схема водоснабжения»

# Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Чернавского муниципального образования.

# описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;
1.2 описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;
1.3 описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

# 1.4  описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

# 1.5  описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

# 1.6. описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);
1.7. описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;
1.8. описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;
Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»;
1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;
2) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов
Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
3.1. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

# 3.2.  Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;
3.3. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);
3.4. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.);
3.5. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;
3.6. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
3.7. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа;
3.8. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;
3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);
3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;
3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;
3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);
3.13  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);
3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
4.1	сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

# для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

# 4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи

# в сутки максимального водопотребления;

# 4.3	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу

# из эксплуатации.

# 4.4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения»;

# 4.4.1	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов

# для существующих  абонентов);

# 4.4.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки).

# 4.4.3	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

# 4.4.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

# 4.4.5	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

# 4.4.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# 4.4.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров

# и водонапорных башен;

# 4.4.8	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

# и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

# 4.4.9	Сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

# Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»
Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»
а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
в) показатели качества обслуживания абонентов;
г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды  при транспортировке;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

# Глава 2 Схема водоотведения
Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа»
1.1 описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны;
1.2 описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;
1.3 описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;
1.4 описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;
1.5 описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;
1.6 оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;
1.7 оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;
1.8 описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;
1.9 описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.
Раздел 2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения»
2.1 баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;
2.2 оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;
2.3 сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;
2.4 результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;
Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод»
3.1 сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;
3.2 описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);
3.3 расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам;
3.4 анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»
4.1 основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;
4.1.1	сведения об объектах, планируемых к новому строительству

# для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

# 4.1.2	сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции

# для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

# 4.1.3	сведения о действующих объектах, планируемых к выводу

# из эксплуатации.

# 4.2 «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения»;

# 4.2.1	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования;

# 4.2.2	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования

# под жилищную, комплексную или производственную застройку;

# 4.2.3	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них

# для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения;

# 4.2.4	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения;

# 4.2.5	сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

# 4.2.6	сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# 4.2.7	сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;

# 4.2.8	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

# и автоматизированных системах управления режимами водоотведения

# на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

# 4.2.9	сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение.
Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»;
Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели качества очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

# 1 . Глава «Схема водоснабжения»

# Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Чернавского муниципального образования.

# Административным центром Чернавского муниципального образования является с.Чернава, находящееся в 22 км от районного центра – с. Ивантеевка Саратовской области. В состав Чернавского муниципального образования входят 3 населенных пункта.

# Список населенных пунктов и численность населения Раевского муниципального образования на 01.01.2012 г.

| Наименование территории | Число наличных хозяйств, единиц | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
| С. Чернава | 175 | 423 |
| С.Щигры | 49 | 94 |
| П.Восточный | 137 | 341 |
| ИТОГО | 361 | 858 |

# Общая площадь земель в границах муниципального образования – 26061 га (в том числе зоны сельскохозяйственного назначения). Число наличных хозяйств –  361 шт. Численность населения на 01.01.2012 года составляла 858 человек.

# В Чернавском муниципальном образовании действуют следующие социальные объекты: две общеобразовательные школы, детские сады, ФАП, отделение почтовой связи, дома культуры, отделение Сбербанка.

# Кроме того, на территории Чернавского муниципального образования находятся организации: КФХ ИП Агаларов М.Т. и ООО «Практик».

# Официальное наименование – Чернавское муниципальное образование Ивантеевского муниципального района Саратовского области. Современная территориальная организация определена в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ и законом Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ивантеевского муниципального района» от 29.12.2004 г. № 114-ЗСО, унаследовала базовые конфигурации предшествующих систем местного самоуправления.

# В соответствии с законом от 29.12.2004 г. № 114-ЗСО определены границы Чернавского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области. Чернавское муниципальное образование граничит с Ивановским и Знаменским муниципальными образованиями и Самарской областью.

# 1.1	описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

# По территории Чернавского муниципального образования протекает река Чернава. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Чернавского муниципального образования являются артезианские и поверхностные воды. Муниципальное образование относится к достаточно обеспеченным источниками водоснабжения. Водоснабжение населенных пунктов организовано от:

# -централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети (с.Чернава. п.Восточный);

# - децентрализованных систем, включающих колодцы и водопроводные сети (в настоящее время неэксплуатируемые) (с.Щигры).

# Станции водоподготовки (обезжелезивание) на территории муниципального образования отсутствуют. Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов Чернавского МО является КФХ «Агаларов».

# По гидрогеологическому районированию территория Чернавского муниципального образования Ивантеевского района расположена в пределах второго гидрогеологического района, Прикаспийского артезианского бассейна. Район характеризуется достаточно благоприятными гидрогеологическими условиями.

# Основным водоносным горизонтом является Водоносный горизонт неогеновых (акчагыльских) отложений. Водовмещающими породами являются мелкозернистые, зеленовато-серые и серые пески с прослоями супесей и глин. Глины делят водоносные пески на несколько горизонтов. Мощность водонасыщенных песков составляет 18 м. Сверху горизонт перекрывается одновозрастными глинами мощностью 49-59 м. Воды горизонта напорные, величина напора составляет 30-100 м. Дебиты существующих скважин изменяются в пределах 8-15 м3/час при понижении уровня на 10-30 м.

# Дебиты колодцев невелики. С глубиной минерализация вод возрастает до 2-3 г/л. Так в с.Чернава в интервалах 105-140 м водоносный горизонт содержит воды с минерализацией до 1,8 г/л. По химическому составу пресные воды акчагыла имеют гидрокарбо-натно-натриевый тип, глубже тип воды становится сульфатно-хлоридно-магниевым или хлоридным.

# Cхемой территориального развития Ивантеевского муниципального района предусматривается полное обеспечение централизованным водоснабжением всех населенных пунктов, рассматриваемых на перспективу.

# Основным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения районного центра и остальных населенных пунктов Ивантеевского района служат подземные воды в основном двух водоносных горизонтов: неогенового (акчагыльского) и нижнепермского.

# Таким образом, по условиям водоснабжения из подземных вод территория Чернавского муниципального образования относится к благоприятной для хозяйственно-питьевого водоснабжения, промышленного и гражданского строительства, сельского хозяйства. Однако эксплуатационные запасы подземных вод скважин не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Зоны инженерной инфраструктуры Чернавского муниципального образования включают в себя объекты водоснабжения (артезианские скважины, водопровод хозяйственно-питьевой воды, резервуары чистой воды), электроснабжения (трансформаторные подстанции), газоснабжения, связи (вышка сотовой связи, АТС).

# Характеристика существующих водозаборных узлов.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Номер скважины по паспорту | Пр-сть, м3/сут. | Глубина,м | Наличие ЗСО 1 пояса,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ВЗУ №1 с.Чернава ( окраина) | 2 артскважины | 1979 2000 | 173/79 2/2000 | 150 240 | 102 110 | Условн. |
| 22 | ВЗУ №2 п.Восточный | Артскважина | 1980 |  | 240 | 110 | Условн. |

# По данным лабораторных исследований вода из скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода  питьевая» по запаху и минерализации. Скважины не оборудованы водоизмерительной аппаратурой, наблюдательные скважины отсутствуют, зоны санитарной охраны 1-го пояса не ограждены и не благоустроены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Пробы почв зон санитарной охраны на микробиологические показатели соответствуют гигиеническим требованиям. Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. Артскважины находятся на балансовом учете администрации Чернавского муниципального образования .

# Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице ниже.

# Характеристика оборудования водозаборных узлов.

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Произв-ть, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
| 1 | ВЗУ №1 с.Чернава | 1х10; 1х15 | ЭЦВ 6-10-120; ЭЦВ 6-6,3-125 | 10; 6,3 | 120 | 6 |
| 3 | ВЗУ №2 п.Восточный | 1х15, 1х10 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 6 |

# Многие объекты водоснабжения п.Восточный Чернавского муниципального образования  уже исчерпали свой ресурс, насосное оборудование не позволяет обеспечивать энергоэффективность процесса подъема и подачи воды, очистка воды отсутствует в обоих ВЗУ. Данные факты только усугубляют проблемы, выражающиеся в потерях воды, и не способствуют оказанию услуги качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей. В с.Чернава в 2011 году было заменено 8,3 км. водопроводных сетей, в с.Щигры также водопровод заменен полностью, хотя централизованный источник водоснабжения отсутствует.

# Схематично структура систем водоснабжения населенных пунктов с центральным водоснабжением выглядит следующим образом:

# С.Чернава

# Ул.8 Марта

# Ул.Новая

# ПГ

# Ул.Интернациональная                           ул.Специалистов

# Ул.Центральная

# ПГ

# ПГ

# Ул.Молодежная

# Ул.Красноармейская

# Из приведенной выше схемы можно отметить, в с.Чернава существует прямое водоснабжение потребителей из одного конкретного источника ВЗУ №1, при этом техническая возможность в случае необходимости переключения сети водопотребления на другой источник водоснабжения отсутствует.  В качестве резерва используется вода, накопленная в резервуарах.

| Показатели | Кол-во потребителей | Доля потребителей от общего числа, % | Объем реализуемой воды, м3 | Доля реализуемой воды% | Протяженность водопроводных сетей, подключенных к данному источнику, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул.Центральная | 137 | 32,3 | 12950 | 36,1 | 1550 |
| Ул.Молодежная | 49 | 11,5 | 3460 | 9,6 | 410 |
| Ул.Интернациональная | 64 | 15,1 | 4480 | 12,5 | 1190 |
| Ул.Специалистов | 56 | 13,2 | 3890 | 10,8 | 248 |
| Ул.Новая | 18 | 4,2 | 1968 | 5,5 | 285 |
| Ул.8 Марта | 27 | 6,4 | 2200 | 6,1 | 470 |
| Ул.Московская | 43 | 10,1 | 4150 | 11,5 | 645 |
| Ул.Советская | 12 | 2,8 | 1050 | 2,9 | 520 |
| Ул.Красноармейская | 17 | 4,0 | 1650 | 4,6 | 1574 |
| ИТОГО | 423 | 100 | 35798 | 100 | 7177 |

# Данные приведенной таблицы характеризуют равномерное потребление воды населением различных улиц, что говорит о достаточном давлении в водопроводной сети и отсутствии, в настоящее время, «проблемных» участков. Также стоит отметить незначительное количество жителей на ул.Красноармейской – 17 человек, при протяженности водопровода 1574 м, сравнимым с ул.Центральной, где проживает в 8 раз больше населения. Данный факт говорит о возможности выделения участков с готовой инженерной инфраструктурой для индивидуального жилищного строительства. Коме того, при расчете среднесуточного потребления установлено, что потребность в водоснабжении с.Чернава составляет 100 м3 в сутки, а объем резервуаров – 25 м3, наполняемость сети составляет порядка 110 м3. Таким образом, при выходе из строя ВЗУ №1 запаса воды хватит на 1 сутки.

# Недостатком существующей системы водоснабжения является значительная удаленность многих точек водоразбора от ВЗУ – ул.Советская, Московская, Красноармейская, 8 Марта. Из преимуществ стоит отметить наличие шести пожарных гидрантов, 5500 м. нового водопровода.

# С. Щигры

# пруд

# ул.Центральная

# пруд								ул.Зеленая

# ул.Заречная

# р.Чернава

# Из приведенной выше схемы видно, что в с.Щигры отсутствует источник централизованного водоснабжения, при этом водопроводные сети имеются в наличии, по ул.Центральной и Зеленой они не эксплуатировались ни дня.  Соединить сети с.Щигры с сетями с.Чернава вполне реально, расстояние между ними 1,5-2 км. Данное решение наиболее экономически целесообразно, в отличии от обустройства отдельной скважины. Кроме того, необходимо будет установить контррезервуар чистой воды в конце ул.Центральной. Из недостатков схемы водоснабжения с.Щигры можно выделить технические трудности по соединению ул.Заречной с основными ветками водопровода, поскольку между ул.Зеленой и Заречной протекает р.Чернава.

| Показатели | Кол-во потребителей | Доля потребителей от общего числа, % | Объем реализуемой воды, м3 | Доля реализуемой воды% | Протяженность водопроводных сетей, , м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул.Центральная | 53 | 56,4 | н/д | н/д | 2050 |
| Ул.Зеленая | 33 | 35,1 | н/д | н/д | 550 |
| Ул.Заречная | 8 | 8,5 | н/д | н/д | 800 |
| ИТОГО | 94 | 100 | н/д | н/д | 3400 |

# По данным таблицы можно судить о нецелесообразности затрат по восстановлению водопровода на ул.Заречной и тем более соединение его с основными водопроводными сетями. В настоящее время население использует воду из открытых источников и колодцев. Поэтому данные о водопотреблении отсутствуют.

# П.Восточный

# Ул.Новая

# Ул. Центральная

# Ул.Зеленая

# Ул.Красноармейская

# Ул.Зеленая

# Ул.Зеленая

# На животноводческую ферму

# Из приведенной схемы видно, что водопроводная сеть в п.Восточный тупиково-кольцевая. По ул.Центральная, Красноармейская и части ул.Зеленая проходит 2 ветки водопровода, при чем по Красноармейской и Зеленой состояние одной из них приближено к ветхости. Вода на ул.Центральную и Новую поступает уже после того как она сделает круг по ул. Зеленой и Красноармейской. Необходимо перестроить сеть таким образом, чтобы магистральный водопровод между ул. Новая, Центральная, Красноармейская и Зеленая был основным подающим воду одновременно по всем улицам п.Восточный.

| Показатели | Кол-во потребителей | Доля потребителей от общего числа, % | Объем реализуемой воды, м3 | Доля реализуемой воды% | Протяженность водопроводных сетей, , м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул.Новая | 35 | 10,1 | 2450 | 10,3 | 375 |
| Ул.Зеленая | 158 | 45,6 | 11800 | 50 | 2940+1087 |
| Ул.Центральная | 89 | 25,7 | 7650 | 32,3 | 712+750 |
| Ул.Красноармейская | 64 | 18,5 | 1730 | 7,3 | 750+750 |
| ИТОГО | 346 | 100 | 23630 | 100 | 7364 |

# Протяженность сетей сплюсованная означает наличие двух веток водопровода по улицам, причем по Красноармейской (750м) и Зеленой (1087 м.) – это старый водопровод.

# 1.2	описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения;

| Показатели | Фактическое значение 2013 года | Объекты фактического строительства и на перспективу до 2023 года |
| --- | --- | --- |
| Количество колоночников | 0 | 0 |
| Количество населения, неохваченных центральным водоснабжением | 94 | 0 |
| Количество поданных заявок на подключение | 0 | 94 |
| Количество отключенных потребителей по различным причинам | 0 | 0 |

# В ближайшей перспективе основной из основных задач ресурсоснабжающей организации должна стать деятельность по максимальному обеспечению населения водой с улучшением уровня благоустройства. До 2023 года необходимо осуществить подключение к сети водоснабжения с.Чернава населенного пункта Щигры.

# 1.3	описание состояния существующих источников водоснабжения

# и водозаборных сооружений;

# Для Чернавского муниципального образования характерен континентальный климат умеренных широт с холодной малоснежной зимой и жарким засушливым летом.

# Велика вероятность как весенних, так и осенних заморозков. Вследствие континентальности климата наблюдаются резкие колебания температуры воздуха, средняя годовая амплитуда колеблется от 34,5 до 35,6°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (− 13,0°С), высокие — на июль (+22,6°С). Среднегодовая температура воздуха на территории района 4,7°С. Абсолютный годовой максимум +40°С, абсолютный минимум –44°С.

# Период активной вегетации (переход со средней температурой более +10°С) равен 152 дням, начало — 27 апреля, конец — 28 октября. Сумма температур выше +10° С составляет 2736°.

# Заморозки в воздухе начинаются в конце октября и заканчиваются в начале мая, сход снега происходит в первой декаде апреля. Средняя продолжительность безморозного периода 154 дня. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября — начале декабря (средняя дата 2 декабря), сход происходит в первой декаде апреля (средняя дата 9 апреля). Продолжительность залегания снежного покрова 120-136 дней.

# Высота снежного покрова за зиму составляет 20-23 см, максимальная — 30 см, минимальная — 10 см. Число дней с метелью — 29.

# Средняя глубина промерзания почвы 18 см в декабре, до 51 см в марте, наибольшая — 100 см, наименьшая — 25 см.

# Среднегодовое количество осадков составляет 318 мм, из них на тёплый период приходится 211 мм, на холодный — 107 мм.

# В отдельные годы наблюдаются отклонения количества выпадающих осадков от нормы в сторону понижения. Летние осадки имеют ливневый характер, что обуславливает развитие водной эрозии. В холодной период (ноябрь-март) осадки выпадают, в основном, в виде снега.

# Гидротермический коэффициент равен 0,6-0,8. Относительная влажность воздуха среднегодовая 70,5%, минимальная — 57% приходится на летний месяц июнь, максимальная — 84% — на зимний месяц декабрь.

# В течение года преобладают ветры западного, северо-западного, северо-восточного и северного направлений. В холодное время года (зимой) преобладают северо-западные, а летом юго-восточные ветры. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с.

# С апреля по сентябрь наблюдаются суховеи различной интенсивности. Общая продолжительность дней с суховеями составляет 64,89 дней, из них слабых 43,4 дня, средних — 16,7, интенсивных и очень интенсивных — 4,7 дней. Число дней с сильными ветрами (более 15 м/с) — 25, с пыльными бурями — 5-6.

# Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория Чернавского муниципального образования Ивантеевского района относится к засушливому району и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что, в свою очередь, требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги. В целом же климатические условия планировочных ограничений не вызывают и достаточно благоприятны для промышленного и гражданского строительства.

# Рассматриваемая территория по климатическим условиям благоприятна для строительства. Переход суточной температуры воздуха через 8° — в конце сентября — начале октября. Продолжительность отопительного сезона — 203 дня. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -31°С и –19°С.

# С учётом господствующих ветров, размещение новых предприятий и животноводческих комплексов загрязняющих атмосферу необходимо располагать к северо-востоку или юго-западу от жилой застройки.

# Ресурсы тепла достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур. Но значительная часть термических ресурсов недоиспользуется из-за недостатка влаги, которая является лимитирующим фактором развития сельского хозяйства. Даже при полном использовании весенних запасов влаги в метровом слое почвы разрыв между испаряемостью и имеющимися ресурсами составляет 400-500 мм, а в засушливые годы — значительно больше. В этих условиях большое значение имеет орошение как фактор, обеспечивающий повышение и стабилизацию урожаев.

# Равнинность рельефа местности и усиленная ветровая деятельность способствуют переносу снега с полей в овраги и балки, что ухудшает условия зимовки озимых, снижает запасы влаги в почве. Посев кулис и все приемы накопления снега на полях — одно из решающих условий поднятия урожайности.

# По агроклиматическим условиям территория является ограниченно-благоприятной для сельского хозяйства.

# Физико-климатические условия района благоприятны для организации летних и зимних видов отдыха. Число дней со средне-суточной температурой летнего периода +15°С и выше — 107-114. Зимнего с температурой -10°С и выше — 140.

# Собственные ресурсы подземных и поверхностных вод достаточны для обеспечения потребностей муниципального образования в воде на хозяйственно-питьевые цели и орошение. По минерализации, химическому составу, стоковым характеристикам водные объекты муниципального образования могут быть использованы для питьевого водоснабжения, водопоя скота, полива, орошения.

# 1.3.1 с. Чернава

# Система водоснабжения с.Чернава классифицируется:

# по виду водоисточника –с использованием подземных вод;

# по способу подъема воды – самотечная (гравитационная), в которой вода к потребителям подается из резервуара без использования насосов;

# по назначению – хозяйственно-питьевая, противопожарная;

# по видам обслуживаемых объектов – сельская;

# по территориальному охвату водопотребителей –централизованная, обеспечивающая водой всех потребителей, расположенных в данном поселке;

# по характеру использования воды – прямоточная, в которой воду после однократного использования выпускают в канализацию;

# Источником водоснабжения являются подземные артезианские воды. Водозабор производится из двух артезианских скважин, объединенных в один водозаборный узел с помощью погружных насосов ЭЦВ.

# ВЗУ №1  в настоящее время является основным источником для 423 потребителей воды. Источник представляет собой 2 скважины общей максимальной производительностью 390 м3 в сутки, из которых вода поступает в 2 металлических наземных резервуара ёмкостью 10 и 15 м3. Затем по магистральному водоводу вода самотеком подается в сеть потребителям на ул. Интернациональную. Оттуда по ул.Центральной вода распределяется по всем оставшимся потребителям.

# Выводы:

# Источником центрального водоснабжения с.Чернава являются артезианские воды. Запасы подземных вод не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Артезианская вода из ВЗУ №1 не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по запаху и минерализации .

# Длительная эксплуатация водозаборных скважин ВЗУ № 1 коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

# Действующий ВЗУ не оборудован установками для профилактического обеззараживания воды.

# Водозаборный узел требует реконструкции и обустройства зонами санитарной защиты.

# Система водоснабжения тупиковая, оборудована пожарными гидрантами, противопожарный резервуар отсутствует.

# 1.3.2 с.Щигры

# Источником водоснабжения являются поверхностные воды р.Чернава и прудов,  а также колодцев с грунтовыми водами. Централизованный источник водоснабжения отсутствует. Населенный пункт, в котором проживает 94 человека, не обеспечен питьевым водоснабжением.

# Выводы:

# Источником водоснабжения с.Щигры являются поверхностные воды р.Чернава и колодцы с небольшими дебитами. Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы поверхностных вод.

# Централизованный ВЗУ отсутствует .

# Водопроводная сеть тупиковая, неиспользуемая.

# Необходимо соединение водопроводной сети с.Щигры с водопроводной сетью с.Чернава.

# 1.3.3. п.Восточный

# Система водоснабжения п.Восточный классифицируется:

# по виду водоисточника –с использованием подземных вод;

# по способу подъема воды – самотечная (гравитационная), в которой вода к потребителям подается из резервуара без использования насосов;

# по назначению – хозяйственно-питьевая, противопожарная;

# по видам обслуживаемых объектов – сельская;

# по территориальному охвату водопотребителей –централизованная, обеспечивающая водой всех потребителей, расположенных в данном поселке;

# по характеру использования воды – прямоточная, в которой воду после однократного использования выпускают в канализацию;

# Источником водоснабжения являются подземные артезианские воды. Водозабор производится из водозаборного узла (ВЗУ №2) с помощью погружного насоса ЭЦВ-6-10-110.

# ВЗУ №2 является основным источником водоснабжения для 346 жителей поселка. Источник представляет собой 1 скважину, из которой вода поступает в 2 наземных резервуара общей ёмкостью 25 м3, а затем в сеть потребителям.

# Выводы:

# Источником центрального водоснабжения п.Восточный являются артезианские воды. Запасы подземных вод не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из артезианской скважины не проводилось.

# В 2012 году проводилась очистка скважины и ее ремонт, что значительно улучшило качество подаваемой воды.

# Действующий ВЗУ не оборудован установками для профилактического обеззараживания воды.

# Водозаборный узел требует реконструкции и обустройства зонами санитарной защиты.

# Система водоснабжения тупиковая, не оборудована пожарными гидрантами, противопожарный резервуар отсутствует.

# 1.4	описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей;

# Ни один из двух водозаборных узлов, обеспечивающих центральное водоснабжение с.Чернава и п.Восточный Чернавского муниципального образования не оборудован системой водоподготовки и очистки воды.

# В настоящее время подача воды условно питьевого качества потребителям с.Чернава составляет 35,798 тыс.м³/в год, п.Восточный  – 23,63 тыс.м3/ в год. Водопроводными сетями охвачено 97% территории жилой застройки.

| Показатели качества воды из источника | Нормативы | Фактические данные, согласно последних анализов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВЗУ №1 | Колодец «Зайцев» | Колодец «Рязанцев» | Щигры 2004 год |
| Запах при 20С | 2 балла | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Запах при 60С | 2 балла | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Привкус | 2 балла | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Цветность | Не более 30 | 4,65 | 2,9 | 0 | 0 |
| Мутность | 2,6 мг/дм3 | 11 | 0,58 | 0,58 | 0 |
| Водородный показатель | 6-9 вод.ед. | 8,42 |  |  | 7,4 |
| Аммиак | 2,0 мг/л | 5,75 | 0,78 | 1,32 | 0,8 |
| Нитраты | 45 мг/л | 3,8 | 5,6 | 16 | 10,6 |
| Железо общ. | 0,3 мг/л | 1,5 |  |  | 0,2 |
| Хлориды | 350 мг/л | 508,5 | 225 | 275 | 150 |
| Сульфаты | 500 мг/л | 178 |  |  | 100 |
| Сухой остаток | 1000 мг/л | 1685,4 |  |  | 1200 |
| Окисляемость перм. | 2 мгО/л | 3,2 | 1,2 | 6,24 | 4 |
| Жесткость общая | 7,0 мг-экв/л | 28 |  |  | 6,8 |
| Щелочность | 2,0 мгэкв дм куб. |  |  |  | 0,2 |

# Согласно данным анализов, ранее с.Щигры обеспечивалось водоснабжением из артезианской скважины, показатели качества воды из которой полностью соответствовали СанПиН 2.1.4 1074-01 «Питьевая вода». В настоящее время данная скважина заброшена. Качество воды в с.Чернава по 7 показателям не соответствуют требования СанПиН 2.1.4 1074-01. Необходимо установить оборудования для приведения качества поднимаемой воды в соответствие с нормативами.

# Сравнительный анализ качества подземных и поверхностных вод показывает преимущества подземных вод как более защищенных и отличающихся меньшими затратами на водоподготовку.

# Основные показатели качества хозяйственно-питьевой воды

# 1. Мутность (содержание взвешенных веществ). Количество взвешенных веществ в воде, подаваемой для хозяйственно-питьевых целей должно быть 1,5 мг/л.

# 2. Цветность питьевой воды должна быть 20 град.

# 3. Запахи и привкусы воды. При подогревании питьевой воды от t=20(С до 60(С она не должна иметь запах более 2 баллов и привкус более 2 баллов.

# 4. Температура воды. Для питьевых целей желательна вода с t=7…12(С.

# 5. Жесткость воды обуславливается содержанием солей кальция Ca и магния Mg. Различают карбонатную и некарбонатную. Суммарная жесткость воды называется общей жесткостью. Общая жесткость хозяйственно-питьевой воды должна быть 10мг-экв/л.

# 6. Содержание газов: кислорода О2 , углекислоты СО2 и сероводорода H2S. Присутствие H2S в хозяйственно-питьевой воде не допускается.

# 7. Содержание соединений железа. В хозяйственно-питьевой воде содержание железа должно быть 0,3 мг/л.

# 8. Содержание азотистых соединений. В питьевой воде содержание нитратов должно быть 10 мг/л.

# 9. Содержание сульфатов и хлоридов. Предельно допустимое содержание в воде сульфатов = 500мг/л, хлоридов =350 мг/л.

# 10. Содержание фтора. Содержание фтора в питьевой воде должно быть 0,7…1,2 мг/л.

# 11. Содержание растворенных веществ (сухой остаток). В воде для хозяйственно-питьевых целей сухой остаток должен быть 1000мг/л.

# 12. Активная реакция воды (рН). При нейтральной реакции рН=7, при кислой рН(7, при щелочной реакции рН(7. Хозяйственно-питьевая вода должна иметь рН=6,5…8,5.

# 13. Бактериальная загрязненность воды. Питьевая вода не должна содержать более 100 бактерий в 1мл. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды должны производится в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

# описание технологических зон водоснабжения  (отдельно для каждого водопроводного сооружения);

| Наименование ВЗУ | Количество абонентов всего; чел. | Количество абонентов с максимальным уровнем благоустройства | Количество абонентов, не охваченных центральным водоснабжением | Нормативное потребление воды в год согласно нормативам, м3 + полив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 с.Чернава | 423 | 423 | 0 | 30623+8640 |
| Ул.Центральная | 137 | 137 | 0 | 9500+3600 |
| МОУ СОШ |  |  |  | 450 |
| МДОУ |  |  |  | 742 |
| ДК |  |  |  | 100 |
| Ул.Молодежная | 49 | 49 | 0 | 3398+540 |
| Ул.Интернациональная | 64 | 64 | 0 | 4438+540 |
| Ул.Специалистов | 56 | 56 | 0 | 3883+540 |
| Ул.Новая | 18 | 18 | 0 | 1248+720 |
| Ул.8 Марта | 27 | 27 | 0 | 1872+450 |
| Ул.Московская | 43 | 43 | 0 | 2982+1350 |
| Ул.Советская | 12 | 12 | 0 | 832+360 |
| Ул.Красноармейская | 17 | 17 | 0 | 1178+540 |
| ВЗУ №2 п.Восточный | 346 | 346 | 0 | 25286+6840 |
| Ул.Новая | 35 | 35 | 0 | 2427+360 |
| Ул.Центральная | 89 | 89 | 0 | 6172+1980 |
| Ул.Красноармейская | 64 | 64 | 0 | 4438+1800 |
| Ул.Зеленая | 158 | 158 | 0 | 10957+2700 |
| МОУ СОШ |  |  |  | 450 |
| МДОУ |  |  |  | 742 |
| Клуб, ФАП |  |  |  | 100 |
| С.Щигры (перспектива) | 94 | 0 | 94 | 6008+2880 |
| Ул.Центральная | 53 | 0 | 53 | 3675+1890 |
| Ул.Зеленая | 33 | 0 | 33 | 2288+900 |
| Ул.Заречная | 8 | 0 | 8 | 45+90 |
| Итого по населенным пунктам Чернавского МО | 863 | 769 | 94 | 61917+18360 |

# Данные приведенной таблицы характеризуют степень благоустройства потребителей, их количество и расчетное (нормативное) потребление воды. Потребители воды распределены по секторам населенного пункта, в зависимости от магистральных и локальных водоводов.

# Все потребители на ветки магистральных водопроводов. При анализе выявлено, что норматив потребления 5,4 м3 в месяц используется у 100% населения с.Чернава и п.Восточный, подключенного к «к источникам центрального водоснабжения Чернавского муниципального образования. При этом, стоит отметить, что количество так называемых «колоночников» не зафиксировано. В целом же нормативная потребность по населению муниципального образования  составляет 77,6 тыс.м3 в год, в среднем по 90 м3 в год на одного потребителя.

Приложение N 2

к постановлению

главы администрации

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

(в ред. постановления главы администрации Ивантеевского

муниципального района от 28.02.2007 N 95)

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Норма водопотребления куб. м/мес. (л/сут.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячее и холодное водоснабжение | В том числе |
|  |  |  | Горячее водо- снабжение | Холодное водо- снабжение |
| 1. Жилые дома |  |  |  |  |
| - вода из водопроводной колонки | 1 чел. | 1,5 | - | 1,5 |
| - водопровод капитальный, без ванн и без газа <*> | 1 чел. | 2,9 |  | 2,9 |
| - водопровод капитальный, водонагреватель на твердом топливе | 1 чел. | 4,5 |  | 4,5 |
| - водопровод капитальный, газоснабжение, водонагреватель,ванна | 1 чел. | 5,4 |  | 5,4 |

# Пожарный водопровод, как выделенный объект инженерной инфраструктуры в Чернавском муниципальном образовании отсутствует, он объединен с хозяйственно-бытовым и  не обеспечен противопожарными резервуарами.

# описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды;

# Насосные станции представляют собой станции первого подъема и включают в себя насосы ЭЦВ, автоматику.

| Показатели | Фактическое значение | Нормативное значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Износ оборудования | 45% | 20% | -25 |
| Потребление эл.энергии в расчете на 1м3 поднятой воды | 1,4 | 1,0 | -0,4 |

# Из таблицы видны средние данные по Чернавскому муниципальному образованию, характеризующие недостаточно эффективные затраты основных энергоресурсов на подъем воды. Причиной тому является износ основных фондов (насосного оборудования, РЧВ, водопроводных сетей, запорной арматуры в смотровых колодцах). Необходимо отметить, что насосные станции в Чернавском МО- это фактически погружные насосы, иными словами НС 1-го подъема объединены со скважинами. Второго подъема нет.  Подробный анализ расхода эл.энергии по ВЗУ будет приведен ниже.

# 1.7	описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки;

| Наименование ВЗУ | Подключенные улицы | % износа водопровода | Материал водопровода, протяженность, м | Потребление воды (по приборам учета) | Потребление воды (по нормативам) | % неиспользования нормативного потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 с.Чернава |
|  | Ул.Интернациональная | 5 | п/э 1190м. | 4480 | 4978 | 10 |
|  | Ул.Молодежная | 5 | п/э 410м. | 3460 | 3938 | 12,1 |
|  | Ул.Центральная | 5 | п/э 1550 м. | 12950 | 14393 | 10 |
|  | Ул.Специалистов | 50 | п/э 248 м. | 3890 | 4423 | 12 |
|  | Ул.Новая | 85 | Чугун 285 м. | 1968 | 1968 | - |
|  | Ул. 8 Марта | 85 5 | Чугун 235м п/э 235 м | 2200 | 2322 | 5,5 |
|  | Ул.Московская | 5 | п/э 645 м. | 4150 | 4332 | 4,2 |
|  | Ул.Советская | 80 | Чугун 520 м. | 520 | 1192 | 56 |
|  | Ул.Красноармейская | 5 80 | п/э 574 м. чугун 1000 м. | 1650 | 1718 | 3,9 |
| ВЗУ №2 п.Восточный |
|  | Ул.Новая | 65 | Сталь,чугун 375 м | 2450 | 2787 | 12 |
|  | Ул. Зеленая | 80 60 | Чугун 1087м п/э, сталь 2940м | 11800 | 13657 | 13,6 |
|  | Ул. Центральная | 60 | Сталь,п/э 1462 | 7650 | 8152 | 6,1 |
|  | Ул.Красноармейская | 80 60 | Чугун 750м Сталь, п/э 750 м | 1730 | 6238 | 72 |
| С.Щигры |
|  | Ул.Центральная | 0 | п/э 2050м |  | 5565 |  |
|  | Ул.Зеленая | 0 | п/э 550 м |  | 3188 |  |
|  | Ул. Заречная | 90 | Чугун 800м. |  | 135 |  |

# Использование на 90% нормативов водопотребления населением характеризует высокую социальную ответственность потребителя и сбалансированность подачи воды поставщиком, в том числе в пиковые периоды водопотребления. Однако стоит отметить, что значительный износ чугунных и стальных водопроводных сетей, доля которых составляет 86% от общей протяженности сети п.Восточный ставит под угрозу качественное питьевое водоснабжение.

# 1.8	описание существующих технических и технологических проблем

# в водоснабжении муниципального образования;

# Проведенный анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения подтверждает необходимость проведения  работ по реализации мероприятий по обеспечению полноценного и безопасного питьевого водоснабжения населения муниципального образования. Существующая инфраструктура водоснабжения Чернавского муниципального образования является результатом значительных капиталовложений как предшествующих поколений, так и  Целевой Программы  в 2011 году, предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии. Однако на протяжении ряда лет в сфере водоснабжения и водоотведения имело место недостаточное финансирование (п.Восточный), вследствие которого технический уровень инфраструктуры значительно отстал от потребностей настоящего времени.

# Одной из причин высоких потерь воды является изношенность сетей.

# В Чернавском МО по статистическим данным 50% водопроводных сетей уже заменены, еще 25% -  нуждаются в замене.

# В качестве основных проблем водоснабжения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Чернавском МО можно выделить следующие:

# 1. Значительная антропогенная нагрузка водопроводно-канализационного хозяйства на водные объекты за счет относительного высокого расхода воды в жилищном фонде и наличием по одному водозаборному узлу в каждом населенном пункте.

# 2. Нестабильное качество питьевой воды вследствие полного отсутствия ее очистки, что является одним из факторов, препятствующих обеспечению комфортного проживания, а также снижению заболеваемости и повышению продолжительности жизни.

# 3. Износ резервуаров питьевой воды и их недостаточный объем.

# 4. Отсутствие централизованного водоснабжения в с.Щигры.

# Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения».

# 2.1. «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»;

| Цели | Задачи (Способы достижения целей) | Ожидаемые результаты (направления и целевые показатели) |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилого комплекса, а также объектов социального и культурного назначения в период до 2023 года. Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. Улучшение работы систем водоснабжения. Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям. Снижение вредного воздействия на окружающую среду, выражающую забором воды из поверхностных источников с малым дебитом. Обеспечение централизованным питьевым водоснабжением 100 % населения Чернавского муниципального образования. | Реконструкция существующих водозаборных узлов; Строительство новых артезианских скважин и насосных станций с установками водоподготовки; Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой всех потребителей. Реконструкция существующих водопроводных сетей Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий Установка приборов учета Обеспечение подключаемых вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. | Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Чернавского МО. Повышение качества предоставления услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения. Улучшение экологической ситуации на территории Чернавского МО. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного и социального назначения. Увеличение мощности систем водоснабжения. |

# 2.2. «Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений Чернавского МО.

| Перспективный | При сохранении существующего положения |
| --- | --- |
| Система централизованного водоснабжения с.Чернава и с.Щигры объединена. Источниками водоснабжения являются 5 артезианских скважин, полностью удовлетворяющие качеству питьевой воды и увеличивающемуся объему ее потребления. В каждом из перечисленных населенных пунктов, помимо источников питьевого водоснабжения существуют источники резервного (технического) водоснабжения из открытых водоемов. Аварийность на участках новых сетей водопровода снижается до 1-2 в год в целом по поселению. Давление в сети составляет 3-5 кг/см3, при котором жители вторых этажей многоквартирных домов в необходимом объеме получают услугу водоснабжения. Количество потребленной объектами водоснабжения электрической энергии снижено вдвое, что позволит ресурсоснабжающей организации рассматривать вопрос о снижении тарифов. Водоснабжение п.Восточный осуществляется питьевой водой в необходимом количестве, обеспечивая возможность подключения для вновь строящихся объектов. Население Чернавского МО на 100% обеспечено питьевым водоснабжением. | Отсутствие системы водоподготовки не позволяет обеспечить качественное питьевое водоснабжение с.Чернава и п.Восточный. Низкое качество воды разрушает металлические водопроводные сети п.Восточный и часть водопроводной сети с.Чернава, что приводит к ежедневным авариям на сетях и отсутствию водоснабжения. Водоснабжение с.Щигры при наличии водопроводных сетей по прежнему осуществляется из колодцев, качество воды не соответствует требованиям СНиП. В результате отсутствия питьевой воды и как следствие повышение заболеваемости населения миграционные процессы снижают прирост населения, а смертность резко увеличивается – это влечет снижение платежеспособности потребителей, невозможность проведения мероприятий по энергоэффективности, банкротство ресурсоснабжающей организации. Сроки устранения аварий в п.Восточный увеличиваются до 3-4 дней, нарастает социальная напряженность населения. |

# Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды».

# 3.1 «Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление»;

| ВЗУ | Подъем воды | Отпуск воды в сеть | Реализация воды | Потери воды по вине потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1с.Чернава | 42500 | 40000 | 35798 | 4202 |
| ВЗУ №2 п.Восточный | 34000 | 32100 | 23630 | 8470 |
| Итого за год | 76500 | 72100 | 59428 | 12672 |
| Среднемесячный показатель, натуральная величина | 6375 | 6008 | 4952 | 1056 |
| Среднемесячный показатель, в расчете на одного потребителя | 8,3 | 7,8 | 6,4 | 1,37 |
| Нормативное значение на одного потребителя |  |  | 5,4 |  |
| Отклонение фактических показателей от нормативных |  |  | +1,0 |  |

# На основе данных приведенной таблицы можно судить о незначительных потерях воды в сети водопотребления (особенно в с.Чернава), которое не вызывает дефицит потребления. Указанные факты обоснованы рядом причин:

# замена значительных участков водопроводных сетей в с.Чернава, но при этом отсутствие контроля за своевременностью устранения аварийных ситуаций на сетях потребителя в п.Восточный;

# недостаточная финансовая обеспеченность, выражающаяся в невозможности оперативного управления линейными и магистральными водопроводами;

# устаревшая система приборов учета потребления.

# Согласно данных среднегодовая подача воды в сеть на 21 % превышает потребление. В целом же, учитывая необходимость сохранения резерва водоснабжения, согласно нормативов потребления ежемесячно в сеть к потребителю подаётся сверх потребляемой воды еще 1 тыс.м3.

# Удельные потери (в расчете на одного потребителя в год) воды по населенным пунктам составляют 24 м3 – п.Восточный, 9 м3 – с.Чернава.

# 3.2	Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку

# и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

| Показатели | Чернава | Восточный | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача воды в сеть | 40000 | 32100 | 72100 |
| Потери воды при ее транспортировке к сети | 2500 | 1900 | 4400 |
| Потери воды при реализации | 4202 | 8470 | 12672 |
| Всего потерь | 6702 | 10370 | 17072 |
| Доля потерь производственных (технологических) | 37,3 | 18,3 | 25,7 |
| Доля потерь реализационных (организационных) | 62,7 | 81,7 | 74,3 |

# Данные, дающие характеристику структуры потерь воды свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к решению задач по оптимизации водопотребления и корректном учете потерь. Изношенность водопроводных сетей ежегодно наносит ущерб почти на 0,2 млн.руб., кроме того необходимо учесть, что нагрузка на сети, а соответственно их износ, усугубляется еще и дополнительной подачей воды, которая, либо не находит своего потребителя, либо бесследно исчезает в самовольных врезках. Стоит отметить, что большая часть магистральных водопроводов п.Восточный имеет срок эксплуатации свыше 30 лет, на отдельных участках сети, потери воды визуально обнаружить не предоставляется возможным.

# 3.3	Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления);

# Приведенная ниже таблица позволяет подробно проанализировать подачу и потребление воды населением на хозяйственно-бытовые нужды по ВЗУ №1,2в целом. Показатель «Годовая подача» получен расчетным путем с использованием технических характеристик водопроводов, нормативов потребления, общей подачи воды в сеть.

| Наименование категории потребителей | Год. Потребление | Годовая подача | Суточное потребление, л/сутки на 1 человека | Суточная подача, л/сутки на 1 человека | Профицит +/дефицит – в год | Профицит +/ дефицит - в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С.Чернава |
| ВЗУ №1 | 35798 | 40000 | 223 | 250 | 4209 | 288 |
| Ул.Интернациональная | 4480 | 4972 | 191 | 212 | +492 | +21 |
| Ул.Молодежная | 3460 | 3938 | 193 | 220 | +478 | +27 |
| Ул.Центральная | 12950 | 14393 |  |  |  |  |
| В т.ч. население | 11650 | 13100 | 232 | 262 | +1450 | +30 |
| Соц.сфера | 1300 | 1293 |  |  |  |  |
| Ул.Специалистов | 3890 | 4423 | 190 | 216 | +533 | +26 |
| Ул. 8 Марта | 2200 | 2322 | 223 | 235 | +122 | +12 |
| Ул.Новая | 1968 | 1968 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| Ул.Московская | 4150 | 4332 | 264 | 276 | +182 | +12 |
| Ул.Советская | 1050 | 1192 | 240 | 272 | +142 | +32 |
| Ул.Красноармейская | 1650 | 2460 | 265 | 396 | +810 | +131 |
|  | П.Восточный |
| ВЗУ №2 | 23630 | 32100 | 176 | 243 | +8470 | +288 |
| Ул.Новая | 2450 | 2787 | 191 | 218 | +337 | +27 |
| Ул.Центральная | 7650 | 8152 | 235 | 250 | +502 | +15 |
| Ул. Красноармейская | 1730 | 6217 | 74 | 266 | +4487 | +192 |
| Ул.Зеленая | 10508 | 13652 | 182 | 236 | +3144 | +54 |
| Соц.сфера | 1292 | 1292 |  |  |  |  |

# Суточный профицит подачи в целом по с. Чернава в среднем составляет 288 м3, что соответствует 680 литрам воды на одного потребителя, в п.Восточный этот показатель составляет 832 литра. Учитывая наличие приусадебных участков и огородов, можно предположить, что ряд потребителей использует данный резерв воды помимо приборов учета. Данные приведенной таблицы необходимо использовать при составления плана проведения замены участков водоводов. Так, например, показатель «Профицит» включает как утечку воды, так и несанкционированный разбор. Чтобы решить вопрос с экономией ресурсов, необходимо в первую очередь подвергать замене участки с наибольшими потерями, кроме того проводить ревизию приборов учета, обновлять их и демонтировать уличные колонки.

# Приведенные данные свидетельствую о необходимости проведения контрольных мероприятий по учету водопотребления и регулирования потребления воды по участкам сети. Общий профицитный баланс характеризует достаточно высокий потенциал в обеспечении водой абсолютно всех потребителей. Отсутствие резервного источника воды ставит под угрозу качественное и своевременное предоставление услуги водоснабжения.

# 3.4	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей;

|  | Количество зарегистрированных потребителей | Количество потребления воды, согласно нормативам, в год | Количество потребления воды, согласно показаниям приборов учета | Потери воды технологические и организационные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации соц.сферы | 6 | 2585 | 2585 | 0 |
| Частные домовладения | 764 чел 312 домовладений | 68805 | 56836 | 17072 |
| ИТОГО |  | 71390 | 59421 | 17072 |

# При анализе данной таблицы можно отметить, что потери воды эксплуатационная организация несет в основном только от водоснабжения населения.

# 3.5	Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения);

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

(в ред. постановления главы администрации Ивантеевского

муниципального района от 28.02.2007 N 95)

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Норма водопотребления куб. м/мес. (л/сут.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Горячее и холодное водоснабжение | В том числе |
|  |  |  | Горячее водо- снабжение | Холодное водо- снабжение |
| 1. Жилые дома |  |  |  |  |
| - вода из водопроводной колонки | 1 чел. | 1,5 | - | 1,5 |
| - водопровод капитальный, без ванн и без газа <*> | 1 чел. | 2,9 |  | 2,9 |
| - водопровод капитальный, водонагреватель на твердом топливе | 1 чел. | 4,5 |  | 4,5 |
| - водопровод капитальный, газоснабжение, водонагреватель,ванна | 1 чел. | 5,4 |  | 5,4 |

|  | Суммарное потребление воды за 2012 год, согласно нормативов | Число абонентов (потребителей) | Количество потребления воды, согласно выставленных счетов | Расход воды в месяц в расчете на одного абонента (согласно выставленных счетов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации соц.сферы | 2585 | 6 | 2585 | 35,9 |
| Частные домовладения | 68805 | 764 | 56836 | 6,1 |
| ИТОГО | 71390 |  | 59421 |  |

# Нормативы потребления воды уже были приведены выше, стоит лишь отметить, что все данные по нормативному потреблению основаны на предоставленных расчетах с потребителями за все месяца 2012 года.

# Характеристика потребления и способности населения «освоить» подаваемые ресурсы сводятся к недостаточному учету поливных участков у населения, а также различного рода потерям. Показатель осваиваемости  норматива в размере 83 % говорит о двух возможных вариантах: 1 –  необоснованно низкий норматив, 2- слабая база учета водопотребления.

# 3.6	Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета;

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей, чел. | Количество «оприборенных» потребителей | % обеспеченности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Чернава | 423 | 385 | 91 |
| П.Восточный | 346 | 264 | 76 |
| С.Щигры | 94 | 0 | 0 |
| Итого | 863 | 649 | 75,2 |

# Данные приведенной таблицы с одной стороны подтверждают вариант, при котором население, имеющее  приборы учета старается экономить воду, а те, кто до сих пор не установил приборы, охотно пользуются водой для полива своих приусадебных участков. Обслуживающая организация в настоящее время не применяет метод коммерческого учета по  показаниям приборов. Расчеты населения сводятся к оплате согласно нормативов. Данный факт не стимулирует потребителя к экономии ресурса. Необходимо срочно провести ревизию всех установленных приборов учета и наладить работу по установке приборов у 25% потребителей.

| Наименование населенного пункта | План установки (замены) приборов учета по периодам времени |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 | До 2017 | 2017-23 |
| С.Чернава | Х | 23 | 25 | 175 |
| П.Восточный | Х | 25 | 50 | 137 |
| С.Щигры | Х | 40 | 0 | 40 |
| Итого | Х | 88 | 75 | 352 |

# За 2014 год необходимо установить 88 новых приборов учета. В настоящее время существует достаточное количество марок приборов коммерческого учета, обеспечивающих достоверность данных о расходе ресурсов. Именно на таких приборах и необходимо делать выбор, «стимулируя» население устанавливать их при условии покупки прибора за счет потребителя, монтаж и установка – за счет ресурсоснабжающей организации. В период с 2017 года запланирована тотальная замена всех приборов учета у потребителя на приборы с дистанционной передачей информации с помощью модемной связи. На эти цели потребуется затратить порядка 1 млн.руб.

# 3.7	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

# Сравнение отпуска воды и его нормативного потребления, расхода эл.энергии на производство 1 м3 воды фактическое, общее и согласно нормативному потреблению. Анализ всех показателей даст возможность определить резерв производственных мощностей в натуральную и денежную величину.

| Показатели | С.Чернава | П.Восточный |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2023 | отклонение | 2012 | 2023 | отклонение |
| Подъем воды | 42500 | 53000 | +10500 | 34000 | 40000 | +6000 |
| Расход эл.энергии всего, кВт | 55250 | 50000 | -5250 | 51000 | 40000 | -9000 |
| Расход эл.энергии в расчете на 1 м3 подъема (покупки воды) | 1,3 | 0,94 | -0,36 | 1,5 | 1,0 | -0,5 |
| Потребление воды, факт | 35798 | 48151 | +12353 | 23630 | 34000 | +10370 |
| Расход эл.энергии в расчете на 1 м3 потребленной воды | 1,54 | 1,03 | -0,51 | 2,15 | 1,17 | -0,98 |
| Подача воды в сеть | 40000 | 50000 | +10000 | 32100 | 39000 | +6900 |
| Расход эл.энергии в расчете на 1 м3 подаваемой в сеть воды | 1,38 | 1,0 | -0,38 | 1,58 | 1,02 | -0,56 |
| Резерв потребления (годовая подача в сеть минус потребление) | 4202 | 1849 | -2353 | 8470 | 5000 | -3470 |
| Фактические потери (подъем минус подача в сеть) | 2500 | 3000 | +500 | 1900 | 1000 | -900 |
| Общие потери (подъем минус потребление) | 6702 | 4849 | -1853 | 10370 | 6000 | -4370 |
| Расход эл.энергии на потери, кВт в год | 8712 | 3103 | -5609 | 15555 | 6000 | -9555 |

# К 2023 году запланирован ввод насосной станции 2-го подъема в с.Щигры, водоснабжение в которую будет осуществлено путем соединения сетей с.Щигры с сетями с.Чернава. Объем подъема воды в с.Чернава возрастет в связи с подключением дополнительных потребителей. Мероприятия по повышению энергоэффективности  в водоснабжении должны быть направлены на снижение расходов э/энергии на водозаборных узлах до целевого показателя в 1кВт*ч на 1 м3 поднимаемой воды. Кроме того, налаживание учета за потреблением воды должно положительно сказаться на увеличении показателя «осваиваемости» норматива потребления и, соответственно, на увеличении объема реализации воды. В целом же объем поднимаемой воды по Чернавскому МО запланировано увеличить на 16,5 тыс.м3 в год или на 21%, потребление – на 22,7 тыс.м3 или на 38%.

# Потребность потребителей в воде удовлетворяется из природных источников, которые должны соответствовать следующим основным требованиям:

# а) обеспечивать бесперебойное получение необходимого населенному пункту количества воды с учетом перспективы его развития;

# б) подавать воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает требованиям потребителей или позволяет достичь его за счет простой и экономичной обработки исходной воды;

# в) обеспечивать возможность подачи воды потребителям с наименьшей затратой средств;

# г) обладать такой мощностью, чтобы расчетный отбор воды из него не нарушал сложившуюся экологическую систему.

# Подземные воды, как правило, не содержат взвешенных веществ (т.е. весьма прозрачны), обладают низкой бактериальной загрязненностью, но наряду с этими положительными качествами во многих случаях сильно минерализованы. В зависимости от характера растворенных в них солей, они могут обладать теми или иными отрицательными свойствами: повышенной жесткостью, наличием неприятного привкуса и некоторыми другими.

# Вопрос о выборе источника водоснабжения является одним из главных при проектировании систем водоснабжения населенных пунктов, т.к. он определяет наличие в ее составе тех или иных сооружений, а, следовательно, стоимость строительства и эксплуатации.

# При выборе источника водоснабжения следует учитывать качество воды и его мощность.

# Выбор источника воды определяется главным образом местными природными условиями, поэтому предварительно проводятся топографические, гидрологические, санитарные и другие изыскания.

# Для хозяйственно-питьевого водоснабжения рекомендуется использовать подземные источники воды, отказ от которых требует всестороннего обоснования. СНиП 2.04.02-84* запрещает использовать подземные воды питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением.

# При наличии нескольких источников воды прибегают к технико-экономическому сравнению возможных вариантов.

# Для забора воды из природного источника и частичной очистке ее сооружаются водозаборные сооружения (ВЗС).

# Выбор источника должен производиться согласно ГОСТ 17.1.1.04-80.

# 3.8 «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»;

| Потребление воды |
| --- |
| 2012 факт | 2013 план | 2014 | 2017 | 2023 |
| 59428 | 62000 | 66000 | 78000 | 82151 |

# За счет проведения инвентаризации потребителей, увеличения объема подачи воды и контролем за потерями, а также установки новых приборов учета в 2014 году планируется увеличить потребление воды на 11,%, в 2017 году – за счет подключения с.Щигры - ещё на 18%. В дальнейшем показатель потребления с учетом подключения новых абонентов и сохранения условий экономии воды должен оставаться на уровне 82 тыс.м3 в год.

| Количество потребителей |
| --- |
| 2012 факт | 2013 план | 2014 | 2017 | 2023 |
| 769 | 790 | 800 | 880 | 900 |

# За ближайшие 2 года число абонентов планируется увеличить на 31 человек, до 2023 года – на 131 человек по сравнению с 2012 годом.

# 3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

| Потребление воды |
| --- |
|  | 2012 факт | 2013 | 2017 | 2023 |
| Годовое | 59428 | 62000 | 78000 | 82151 |
| Среднесуточное | 162 | 169 | 213 | 225 |
| Максимальное суточное | 600 | 626 | 787 | 827 |

# Данная таблица характеризует сравнительную динамику годового, среднесуточного и максимального потребления воды. В связи с запланированным увеличением абонентов, при том, что большинство из них – это население, проживающее в частном секторе с прилегающими земельными участками, максимальное суточное потребление воды возрастет на 37 %, а среднесуточное составит к 2023 году 225 м3 в целом по Чернавскому муниципальному образованию.

# 3.10	Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение

# с территориальной разбивкой по технологическим зонам водопроводных станций и водозаборных узлов.

| Населенный пункт | Потребители с объемом потребления за 2012 год |
| --- | --- |
|  | Жил.фонд | Соц.сфера | Прочие потребители | Всего |
| Чернава | 34106 | 1292 | 400 | 35798 |
| Восточный | 22038 | 1292 | 300 | 23630 |
| ИТОГО | 56144 | 2584 | 700 | 59428 |

# Данные приведенной выше таблицы характеризуют участки сетей водоснабжения по нагрузкам. Так, наибольшую нагрузку испытывают сети в с.Чернава. Их доля в общей системе водоснабжения со всех источников составляет 48 %. Нагрузка на 1 м. водопроводных сетей в с.Чернава составляет 5,5 м3, при среднем показателе по Чернавскому муниципальному образованию – 4,9 м3. Однако стоит отметить что практически все магистральные водоводы в с.Чернава уже заменены, а в п.Восточный их износ составляет до 90%.

# При определенных местных топографических условиях в ряде случаев оказывается целесообразным разделение единой централизованной системы водоснабжения на несколько «высотных зон».

# Зонирование водопровода может быть вызвано как техническими, так и экономическими соображениями, так как оно позволяет снизить давление в трубах водопроводных сетей и уменьшить количество энергии, затрачиваемой на подъем воды.

# Системы водоснабжения, разделенные на зоны, называются зонными, или зональными. Чаще всего зонные водопроводы устраивают в случае значительной разности отметок земли в пределах обслуживаемой водопроводом территории. В системах водоснабжения населенных пунктов Чернавского МО существует отдельная выделенная (зональная) система водоснабжения( в настоящее время не используется), территориально расположенная с.Щигры. Водоснабжение ее необходимо осуществить из с.Чернава. Данная зона включает в себя 2 улицы – Центральная и Зеленая.

# В данном случае зонирование необходимо применить при большом различии значений свободных напоров, требуемых отдельными потребителями.

# Указанные отдельные точки снабжаемые водой территории имеют значительную удаленность по сравнению с основной территорией с.Чернава, и в случае подачи воды с необходимым давлением в пониженных по пьезометрии точках водопроводной сети ( ул.Центральная с.Чернава) могут возникнуть давления, превышающие допустимые для используемых типов труб и условий эксплуатации водопровода.

# Полученное значение превысит допустимый напор и поэтому необходимо разделить сеть на зоны с таким расчетом, чтобы в пределах каждой из них напор не превышал допустимого.

# Схематично зонирование в схеме водоснабжения населенных пунктов с.Чернава и с.Щигры выглядит следующим образом:

# С. Щигры

# пруд

# ул.Центральная

# пруд								ул.Зеленая

# ул.Заречная

# р.Чернава

# Водоснабжение осуществляется из с.Щигры за счет работы насосной станции 2-го подъема, устанавливаемой в с.Щигры (Н.С.). Из насосной станции вода поступает в Резервуар, а из него вода самотеком уходит в сеть потребителям.

# Зонирование осуществлено по «последовательной» схеме - зоны соединяются последовательно.

# При последовательном зонировании общая водопроводная сеть объекта делится на две последовательно соединенные сети. Граница между зонами определяется значением наибольшего допустимого в сети напора.

# Напор в сети нижней зоны также не должен превышать допустимого.

# Вода подается либо напрямую из скважин, либо из резервуаров в с.Чернава самотеком в количестве, обеспечивающем потребности обеих зон (с.Чернава –полностью и с.Щигры), и под напором, рассчитанным на подъем воды до границы между зонами. Здесь установлена насосная станция верхней зоны (попросту подкачивающий насос). Она берет воду в количестве из сети нижней зоны (непосредственно) и подает ее под напором в башню Рожновского верхней зоны.

# Таким образом, расход верхней зоны подается транзитом через сеть нижней зоны.

# Насос нижней зоны подает расход Qi под напором Hi, необходимым для этой зоны; насос верхней зоны подает расход Qn под значительно большим напором //ц, так как насосы второй зоны поднимают воду на значительно большую геометрическую высоту, и в величину их напора входят большие потери в водоводах.

# Недостатком системы последовательного зонирования является необходимость устройства дополнительной отдельно стоящей насосной станции (для каждой лишней зоны), что связано с увеличением затрат на строительство и затрат на эксплуатацию — в части содержания персонала. Надежность этих систем ниже, чем систем параллельного зонирования, где имеет  место независимая подача  воды    в каждую зону.

# К недостаткам систем параллельного зонирования относится увеличение строительной стоимости водоводов (вследствие увеличения их суммарной длины).

# Вообще строительная стоимость зонированной системы для любого объекта будет всегда больше, чем незонированной.

# 3.11	Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

|  | Доля потребления воды из общего потребления, % |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2017 | 2023 |
| Жил фонд | 94,4 | 95 | 97 | 98 |
| Соц.сфера | 4,3 | 4,0 | 2 | 1 |

За водоснабжением жилищного фонда и объектов социальной сферы сохраняется 100% питьевое водоснабжение. Выделение дополнительных магистральных линий водопровода для технической воды (из поверхностного источника) нецелесообразно, в связи с достаточным объемом ресурсов артезианских источников и значительными капитальными затратами на прокладку новых линий и монтаж насосной станции.

Изменение численности населения на расчетный срок характеризуется следующими демографическими параметрами:

1. Численность населения Чернавского муниципального образования к 2029 году возрастет до 1000 человек. На первую очередь (до 2019 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 900 человек.

2. Естественное движение:

•	в ближайшей перспективе рождаемость сохранится на прежнем уровне;

•	количество умерших в муниципальном образовании будет оставаться на существующем уровне, возможно некоторое снижение;

3. Миграционный прирост останется положительным за счет трудовой миграции, вызванной развитием сельскохозяйственного производства в с.Чернава и п.Восточный.

В целом общий прирост населения будет положительным. Изменение численности в большую сторону произойдет вследствие положительного миграционного сальдо, а также улучшения показателей естественного движения.

Перспективы демографического развития Чернавского муниципального образования будут определяться:

•	возможностью привлечения и закрепления молодых кадров;

•	созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

•	улучшением жилищных условий;

•	совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

•	созданием более комфортной и экологически чистой среды;

•	улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

# 3.12	сведения о фактических и планируемых потерях воды при

# ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

| Показатели | С.Чернава | П.Восточный | С.Щигры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2023 | отклонение | 2012 | 2023 | отклонение | 2012 | 2023 | отклонение |
| Подъем воды | 42500 | 53000 | +10500 | 34000 | 40000 | +6000 | Из ВЗУ в с.Чернава |
| Потребление воды, факт | 35798 | 39263 | +3465 | 23630 | 34000 | +10370 |  | 8888 | +8888 |
| Подача воды в сеть | 40000 | 50000 | +10000 | 32100 | 39000 | +6900 |  | 9000 |  |
| Резерв потребления (годовая подача в сеть минус потребление) | 4202 | 10737 | +6535 | 8470 | 5000 | -3470 | Включены в с.Чернава |
| Среднесуточное значение | 11,5 | 29,4 | +17,9 | 23,2 | 13,7 | -9,5 |  |  |  |
| Фактические потери (подъем минус подача в сеть) | 2500 | 3000 | +500 | 1900 | 1000 | -900 | Включены в с.Чернава |
| Среднесуточное значение | 6,8 | 8,2 | +1,4 | 5,2 | 2,7 | -2,5 |  |  |  |
| Общие потери (подъем минус потребление в общей сети) | 6702 | 4849 | -1853 | 10370 | 6000 | -4370 | Включены в с.Чернава |
| Среднесуточное значение | 18,3 | 13,2 | -5,1 | 28,4 | 16,4 | -12,0 |  |  |  |

# 3.13	перспективные водные балансы (общий, территориальный

# по водопроводным сооружениям, а также структурный по группам потребителей);

|  | Потребление воды, м3 |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2017 | 2023 |
| Жил фонд | 56100 | 58900 | 75660 | 80500 |
| Соц.сфера | 2555 | 2480 | 1560 | 820 |
| Прочие потребители | 773 | 620 | 780 | 831 |
| ИТОГО | 59428 | 62000 | 78000 | 82151 |

# Данная таблица приведена с натуральными показателями потребления воды с перспективой до 2023 года. Рост по потреблению населения составит – на 24 тыс. м3 в год, по объектам сельскохозяйственного производства – на 0,6 тыс. м3 в год. Общий рост потребления составит 22,7 тыс.м3.

# Перспективный Баланс водопотребления

|  | Подача воды | Потребление воды | Потери на транспортировку | Реализационные потери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернава | 41000 | 39263 | 2800 | 1737 |
| Жил фонд | 39780 | 38163 | 2600 | 1617 |
| Соц.сфера | 650 | 600 | 100 | 50 |
| Промышл.и с.х. объекты | 570 | 500 | 100 | 70 |
| П.Восточный | 39000 | 34000 | 1000 | 5000 |
| Жил фонд | 38380 | 33449 | 870 | 4900 |
| Соц.сфера | 250 | 220 | 50 | 50 |
| Промышл. Объекты | 370 | 331 | 80 | 50 |
| С.Щигры | 9000 | 8888 | 200 | 112 |
| Итого по муниципальному образованию | 89000 | 82151 | 4000 | 6849 |
| Жил фонд | 87160 | 80500 | 3670 | 6629 |
| Соц.сфера | 900 | 820 | 150 | 100 |
| Прочие потребители | 940 | 831 | 180 | 120 |

# В случае увеличения объема потребления воды объектами сельскохозяйственного производства, покрытие потребности указанных объектов может быть компенсировано за счет снижения запланированных реализационных потерь в размере 6,7 тыс.м3 в год.

# 3.14	расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке, с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок (в том числе, с учетом подачи воды ведомственными сооружениями водоподготовки).

| Показатели | Чернава и Щигры | Восточный | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2023 | отклонение | 2012 | 2023 | отклонение | 2012 | 2023 | отклонение |
| Подъем и покупка воды | 42500 | 53000 | +10500 | 34000 | 40000 | +6000 | 76500 | 93000 | +16500 |
| Потребление воды | 35798 | 48151 | +12353 | 23630 | 34000 | +10370 | 59428 | 82151 | +22723 |
| В т.ч. население | 34106 | 47051 | +12945 | 22038 | 33449 | +11411 | 56144 | 80500 | +24356 |
| Иные потребители | 1692 | 1100 | -592 | 1592 | 551 | -1041 | 3284 | 1651 | -1633 |
| Подача воды в сеть | 40000 | 50000 | +10000 | 32100 | 39000 | +6900 | 72100 | 89000 | +16900 |
| Резерв потребления (годовая подача в сеть минус потребление) | 4202 | 1849 | -2353 | 8470 | 5000 | -3470 | 12672 | 6849 | -5823 |
| Фактические потери (подъем и покупка минус подача в сеть) | 2500 | 3000 | +500 | 1900 | 1000 | -900 | 4400 | 4000 | -400 |
| Общие потери (покупка и подъем минус потребление) | 6702 | 4849 | -1853 | 10370 | 6000 | -4370 | 17072 | 10849 | -6223 |
| Мощность водозаборных сооружений (годовая) | 142350 м3 | 284700 | *2 | 87600 | 175200 | *2 | 229950 | 459900 | *2 |
| Мощность водозаборных сооружений (суточная) | 390 | 780 | *2 | 240 | 480 | *2 | 630 | 1260 | *2 |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водозабора в сутки | 350 | 550 | +200 | 250 | 300 | +50 | 600 | 850 | +250 |
| Дефицит (резерв) мощности водозабора | Резерв 40м3 в сутки | Резерв 230 м3 в сутки | +190 | Дефицит 10 м3 в сутки | Резерв 180 м3 в сутки | +190 | Резерв 30 м3 в сутки | Резерв 410 м3 в сутки | +380 |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водоочистки | 550 м3 в сутки | 300 м3 в сутки | 850 м3 в сутки |
| Дефицит (резерв) мощности водоочистки | Вода в настоящее время подается без очистки из артезианского источника, требуется установка по обезжелезиванию. | Вода подается без очистки из артезианского источника, требуется установка по обезжелезиванию. | Вода подается без очистки из артезианского источника, требуются установки по обезжелезиванию. |

# Разработанной схемой водоснабжения не предусматривается вывод существующих мощностей. Необходимо строительство новых артезианских скважин как минимум двух в с.Чернава, и одной в п.Восточный. Существующие ВЗУ не обладают резервом мощности с учетом планируемого объема потребления в перспективе до 2023 года.

# Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»;

# Для обобщения информации по предложениям о перспективе развития водоснабжения в Чернавском муниципальном образовании вернемся к основным выводам о существующем положении.

# Выводы:

# Источником центрального водоснабжения с.Чернава являются артезианские воды. Запасы подземных вод не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Артезианская вода из ВЗУ №1 не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по запаху и минерализации .

# Длительная эксплуатация водозаборных скважин ВЗУ № 1 коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

# Действующий ВЗУ не оборудован установками для профилактического обеззараживания воды.

# Водозаборный узел требует реконструкции и обустройства зонами санитарной защиты.

# Система водоснабжения с.Чернава тупиковая, оборудована пожарными гидрантами, противопожарный резервуар отсутствует.

# Источником водоснабжения с.Щигры являются поверхностные воды р.Чернава и колодцы с небольшими дебитами. Существующий водоотбор не превышает утвержденные запасы поверхностных вод.

# Централизованный ВЗУ в с.Щигры отсутствует .

# Водопроводная сеть тупиковая, неиспользуемая.

# Необходимо соединение водопроводной сети с.Щигры с водопроводной сетью с.Чернава.

# Источником центрального водоснабжения п.Восточный являются артезианские воды. Запасы подземных вод не разведывались в установленном порядке, на государственном учете не состоят.

# Соответствие требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из артезианской скважины не проводилось.

# В 2012 году в п.Восточный проводилась очистка скважины и ее ремонт, что значительно улучшило качество подаваемой воды.

# Действующий ВЗУ в п.Восточный не оборудован установками для профилактического обеззараживания воды.

# Водозаборный узел  п.Восточный требует реконструкции и обустройства зонами санитарной защиты.

# Система водоснабжения п.Восточный тупиковая, не оборудована пожарными гидрантами, противопожарный резервуар отсутствует.

# Ни один из водозаборных узлов, обеспечивающих центральное

# водоснабжение населенных пунктов Чернавского муниципального образования не оборудован системой водоподготовки и очистки воды.

# На первую очередь строительства (2017 г.) и расчетный срок (2023 г.) сохраняются существующие схемы водоснабжения с.Чернава и п.Восточный Чернавского МО. Кроме того система водоснабжения с.Щигры должна быть объединена с системой водоснабжения с.Чернава.

# При этом предусматриваются следующие мероприятия:

# оборудование существующих скважин погружными насосами с  частотными преобразователями и приборами учета  отбираемой из скважин воды;

# бурение и обустройство  как минимум трех новых артезианских скважин;

# водоподготовка (станции  обезжелезивания) подаваемой потребителю воды;

# строительство соединительного магистрального водопровода от с.Чернава к с.Щигры;

# обустройство насосной станции  и строительство резервуара чистой воды в с.Щигры;

# устройство зон санитарной охраны первого пояса источников водоснабжения;

# Строительство водопроводных сетей с устройством вводов в жилые дома.

# Ввод оборудования, повышающего энергоэффективность и надежность системы водоснабжения с.Чернава.

# Схема водоснабжения предусматривает следующее: вода из скважин насосами первого подъема подаётся в резервуары чистой воды, откуда самотеком подается в водопроводные сети.

# Водопроводные  сети предусматриваются тупиково-кольцевые с установкой колодцев для размещения запорной арматуры и пожарных гидрантов.

# В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелкотрубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при  соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

# 4.1	сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

# для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

# В существующей схеме водоснабжения на расчетный срок предусматривается бурение и обустройство трех артезианских скважин за пределами с.Чернава (на северо-востоке) для дополнительной подачи воды питьевого качества в с.Чернава и с.Щигры. Введение новых 3 скважин и наличием в итоге пяти артезианских скважин  в будущем послужит основным источником качественного питьевого водоснабжения населения указанных двух населенных пунктов. Кроме того, необходимо разработать и ввести в эксплуатацию еще одну артезианскую скважину в п.Восточный для гарантированного обеспечения перспективного водопотребления.

# В предыдущих разделах для определения потребности в количестве и мощности новых артезианских скважин рассмотрено перспективное потребление воды на расчетные сроки населением Чернавского муниципального образования.

| Показатели | Чернава и Щигры | Восточный | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2023 | отклонение | 2012 | 2023 | отклонение | 2012 | 2023 | отклонение |
| Подъем и покупка воды | 42500 | 53000 | +10500 | 34000 | 40000 | +6000 | 76500 | 93000 | +16500 |
| Потребление воды | 35798 | 48151 | +12353 | 23630 | 34000 | +10370 | 59428 | 82151 | +22723 |
| Мощность водозаборных сооружений (годовая) | 142350 м3 | 284700 | *2 | 87600 | 175200 | *2 | 229950 | 459900 | *2 |
| Мощность водозаборных сооружений (суточная) | 390 | 780 | *2 | 240 | 480 | *2 | 630 | 1260 | *2 |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водозабора в сутки | 350 | 550 | +200 | 250 | 300 | +50 | 600 | 850 | +250 |
| Дефицит (резерв) мощности водозабора | Резерв 40м3 в сутки | Резерв 230 м3 в сутки | +190 | Дефицит 10 м3 в сутки | Резерв 180 м3 в сутки | +190 | Резерв 30 м3 в сутки | Резерв 410 м3 в сутки | +380 |
| Требуемая (расчетная мощность с учетом резерва) водоочистки | 550 м3 в сутки | 300 м3 в сутки | 850 м3 в сутки |
| Дефицит (резерв) мощности водоочистки | Вода в настоящее время подается без очистки из артезианского источника, требуется установка по обезжелезиванию. | Вода подается без очистки из артезианского источника, требуется установка по обезжелезиванию. | Вода подается без очистки из артезианского источника, требуются установки по обезжелезиванию. |

# К 2023 году потребление воды в указанных населенных пунктах составит 82 тыс.м3 в год, с учетом часовой неравномерности максимальное водопотребление может составить 850 м3 в сутки. Для обеспечения данного водопотребления необходимая мощность водозаборных сооружений в с.Чернава  должна быть не менее 550 м3 в сутки, тогда как в настоящее время она составляет 350 м3 в сутки. В п.Восточный соответственно требуемая мощность – 300 м3 в сутки, сейчас – 240 м3. Бурение и обустройство скважин, зон санитарной защиты, замену ветхих электрических опор и сетей, строительство павильонов в ценах текущего года обойдется муниципальному образованию в 10 млн.руб.

# Кроме того необходимо осуществить прокладку нового магистрального водовода протяженностью 2,5 км от с.Чернава к с.Щигры (от ул.Советская). Стоимость работ и материалов составит 2,5 млн.руб.

# 4.2	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи

# в сутки максимального водопотребления;

# Основными задачами при проведении реконструкции объектов, обеспечивающих водоснабжением Чернавское муниципальное образование являются:

# способность сооружений обеспечивать подачу и качественную очистку:

# ВЗУ №1: не менее 200 м3 в сутки с возможностью резерва до 390 м3.

# ВЗУ №2: не менее 120 м3 в сутки с возможностью резерва до 240 м3 в сутки.

# Обеспечение резерва для вновь подключаемых объектов должно быть осуществлено за счет ввода новых артезианских скважин.

# Соблюдение стандартов качества очищенной воды.

Сравнивая данные качества воды природных источников (полученные по результатам анализа) с требованиями потребителей определяют мероприятия для ее обработки.

В практике водоснабжения применяются следующие основные технологические операции для улучшения качества воды:

- осветление – удаление взвешенных веществ;

- обесцвечивание – устранение веществ, придающих воде цвет;

- обеззараживание – уничтожение содержащихся в воде бактерий;

- опреснение – частичное удаление растворенных солей до норм;

- умягчение – удаление солей кальция и магния, обуславливающих жесткость воды;

- обезжелезивание – освобождение воды от растворимых соединений железа;

- обесфторивание – удаление соединений фтора;

- фторирование – добавление в воду фтора;

- дегазация – удаление из воды растворимых газов (H2S, CO2 , O2);

- дезактивация – удаление из воды радиоактивных веществ.

Перед использованием воды в технологических системах потребителей ее необходимо обработать. Основные процессы обработки воды для технического водоснабжения проходят в очистных сооружениях, в задачу которых входит:

1. удаление из воды содержащихся в ней взвешенных (нерастворимых) веществ (осветление воды);

2. устранение веществ, обуславливающих цветность воды (обесцвечивание воды);

3. уничтожение содержащихся в воде бактерий (обеззараживание воды);

4. удаление из воды катионов кальция и магния (умягчение воды).

# Учитывая запланированные мероприятия по вводу новых артезианских скважин, вопрос о покрытии потребности в качественной питьевой воде может быть решен двумя методами: 1- в новых артезианских скважинах качество воды полностью удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 и дополнительная водоподготовка не требуется; 2 - качество воды не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4 1074-01 (как в настоящее время на ВЗУ №1) и необходимы мероприятия по установке станции водоподготовки.

# В первом случае дополнительных затрат не потребуется, за исключением строительства магистрального водовода от ВЗУ до ул.Интернациональная, во втором случае затраты на оборудование составят до 10 млн.руб. Исходную воду необходимо «доработать» по следующим показателям:

# Мутность с 10,7 мг/дм3 до 1,5 мг/л;

# Жесткость общая с 280Ж до 7,0-10,00Ж;

# Аммиак (по азоту) с 6,2 мг/дм3 до 2 мг/л;

# Хлориды с 750 мг/дм3 до 350 мг/л;

# Железо (суммарно) с 1,46 мг/дм3 до 0,3 мг/л;

# Окисляемость перманганатная с 5,6 мг О/дм3 до 2,0 мг О2/л;

# Общая минерализация (сухой остаток) с 1903 мг/дм3 до 1000 мг/л.

# Принцип регулирования производительности, за счет изменения скорости вращения насоса, используется во всех частотно-регулируемых энергосберегающих станциях управления насосными агрегатами. Рассмотрим преимущества, а возможно и недостатки глубинных насосных станций с частотным управлением. О первом преимуществе. Изменяя скорость вращения погружного насоса с помощью преобразователя частоты, можно поддерживать минимально допустимый уровень воды в водонапорной башне независимо от расхода и не создавать избыточное давления, которое кроме увеличения потерь воды из-за утечек (2 – 7% на атмосферу) и дополнительного потребления электроэнергии ничего не дает.

# Второе преимущество – это частотный пуск, при котором исключаются электрические и механические перегрузки двигателя и механические перегрузки насоса. Насос разгоняется плавно и работает на пониженных оборотах, что повышает его ресурс работы и исключает гидроудары в трубопроводах. Кроме этого преобразователь частоты осуществляет комплексную защиту двигателя и насоса и выполняет целый ряд сервисных функций: автоматическая остановка насоса при отсутствии расхода (спящий режим); автоматическое обнаружение порывов водопровода; автоматический переход в ночной режим (пониженное давление) или в режим выходных или праздничных дней и т.д., и т.п.

# Основное преимущество – возможность экономить электроэнергию. Согласно теории, идеальный насос расходует в четыре раза меньше энергии, перекачивая один и тот же объем воды на половинной скорости, нежели на полной. Практические результаты несколько «скромнее», но экономия 25 – 40% электроэнергии, в зависимости от режима работы глубинного насоса, стимулирует внедрение станций управления насосными агрегатами с частотно-регулируемым электроприводом. Режим работы насосного агрегата зависит от суточного графика потребления воды.

# Основной «недостаток». Увеличившийся в два-три раза ресурс работы глубинного насоса приводит к тому, что из-за длительной работы уже начинают срабатываться рабочие колеса насоса. Частотное управление погружным насосом тут не причем, но рекомендуется использовать насосы, в которых рабочие колеса изготовлены из износоустойчивых материалов.

# Если энергосберегающие станции управления погружными насосами в автоматическом режиме поддерживают минимально допустимый уровень воды в водонапорной башне независимо от расхода, то, в этом режиме работы водонапорная башня не используется как гидроаккумулятор и по большому счету ее можно исключить из системы водоснабжения. А если же у Вас проблемы с водонапорной башней, то возобновить водоснабжение поможет станция управления с частотным приводом, которая намного дешевле и эффективнее водонапорной башни с насосом, работающем в старт-стопном режиме.

# Однако при таком регулировании отсутствует запас воды. В случае если водонапорная башня вышла из строя (в существующей схеме водоснабжения населенных пунктов Чернавского МО), не только отсутствует запас воды, но и отсутствует возможность возобновить водоснабжение без строительства новой водонапорной башни. Именно для выхода из таких ситуаций и необходимо применение частотного привода.

# Необходимый запас воды, для выполнения требований СНиП и требований пожарной безопасности, хранят в наземных или подземных резервуарах, которые намного дешевле водонапорной башни. В настоящее время разработаны и успешно используются современные технологии изготовления резервуаров из полимеров.

# Для проектирования системы водоснабжения – использование энергосберегающих технологий обязательное условие, а альтернативы частотному приводу, на сегодняшний день, просто не существует.

# Если необходимо иметь постоянный запас воды в водонапорной башне, то ее необходимо заполнить водой (насос работает в оптимальном режиме) и отключить от магистрали с помощью управляемой задвижки, а водоснабжение будет осуществляться с помощью частотно-регулируемого электропривода глубинного насоса, работающего в режиме поддержания заданного давления. Один раз в сутки, или через несколько суток открывают задвижку, и водонапорная башня подключается к системе водоснабжения, а насос отключается. После того, как вся вода будет израсходована, включается насос, наполняется водонапорная башня, закрывается задвижка и цикл повторяется снова.

# Запланированные затраты в разрабатываемой схеме водоснабжения на установку энергосберегающей насосной станции «СУГНА» предварительно составят 0,7 млн.руб.

# 4.3	Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу

# из эксплуатации.

# При обосновании предложений по строительству, реконструкции

# и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения в рамках данной схемы водоснабжения Чернавского муниципального образования должно быть обеспечено решение следующих задач:

# 1)	обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

# 2)	организация централизованного водоснабжения на территориях,

# где оно отсутствует;

# 3)	внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

# 4)	обеспечение водоснабжением максимального водопотребления

# в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов,

# для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

# 5)	определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов;

# 6)	оценка возможности резервирования части имеющихся мощностей (для новых сооружений).

# В настоящее время и на ближайшую перспективу не рассматривается возможный вывод объектов водного хозяйства системы водоснабжения населенных пунктов Чернавского МО.

# 4.4.  «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения, включая описание маршрутов прохождения трубопроводов и рекомендации а местах размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен»;

# 4.4.1	сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов);

# Для определения потребности в реконструкции линейных объектов рассмотрим сравнительный анализ перспективного водопотребления по участкам водопроводной сети населенных пунктов Чернавского МО,  существующий диаметр сетей и материал из которых они изготовлены. Данные приведенной ниже таблицы будут использованы и в  следующих разделах для определения потребности замены ветхих, изношенных и прочих сетей. В настоящем разделе используются данные приведенные в таблице и указанные как линейные объекты, именно на указанные объекты в столбце требуемый материал будут внесены данные.

| Наименование ВЗУ | Подключенные улицы | % износа водопровода | Материал водопровода, протяженность, м | Потребление воды (по приборам учета) | Потребление воды (по нормативам) | Требуемый материал водопровода, протяженность, м, диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЗУ №1 с.Чернава |
|  | Ул.Интернациональная | 5 | п/э 1190м. | 4480 | 4978 | х |
|  | Ул.Молодежная | 5 | п/э 410м. | 3460 | 3938 | х |
|  | Ул.Центральная | 5 | п/э 1550 м. | 12950 | 14393 | х |
|  | Ул.Специалистов | 50 | п/э 248 м. | 3890 | 4423 | х |
|  | Ул.Новая | 85 | Чугун 285 м. | 1968 | 1968 | п/э 300 м. d-100 мм |
|  | Ул. 8 Марта | 85 5 | Чугун 235м п/э 235 м | 2200 | 2322 | п/э 250 м. d-100 мм |
|  | Ул.Московская | 5 | п/э 645 м. | 4150 | 4332 | Х |
|  | Ул.Советская | 80 | Чугун 520 м. | 520 | 1192 | п/э 550 м. d-100 мм |
|  | От ул.Центральная с.Чернава до ул.Центральная с.Щигры |  |  |  |  | п/э 2500 м. d-100 мм |
|  | Ул.Красноармейская | 5 80 | п/э 574 м. чугун 1000 м. | 1650 | 1718 | п/э 1000 м. d-100 мм |
| ВЗУ №2 п.Восточный |
|  | Ул.Новая | 65 | Сталь,чугун 375 м | 2450 | 2787 | п/э 400 м. d-100 мм |
|  | Ул. Зеленая | 80 60 | Чугун 1087м п/э, сталь 2940м | 11800 | 13657 | п/э 1087 м. d-100 мм |
|  | Ул. Центральная | 60 | Сталь,п/э 1462 | 7650 | 8152 | п/э 750 м. d-100 мм |
|  | Ул.Красноармейская | 80 60 | Чугун 750м Сталь, п/э 750 м | 1730 | 6238 | п/э 750 м. d-100 мм |
|  | Магистральный водовод |  |  |  |  | п/э 800 м. d-100 мм |
| С.Щигры |
|  | Ул.Центральная | 0 | п/э 2050м |  | 5565 | Х |
|  | Ул.Зеленая | 0 | п/э 550 м |  | 3188 | Х |
|  | Ул. Заречная | 90 | Чугун 800м. |  | 135 | х |

| Населенный пункт с указанием улицы | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| С.Чернава |  |  |  |  |  |
| Ул.Советская | Стр-во водопровода | 550 | Труба полиэтилен D=100 L=550 | 90000 | 450000 |
| П.Восточный |  |  |  |  |  |
| От ВЗУ №2 до ул.Новая и Зеленая | Стр-во магистр. водопровода | 800 | Труба полиэтилен D=100 L=800 | 300000 | 600000 |
| Итого по текущим затратам | 390000 | 1050000 |

# Общая сумма затрат на замену линейных объектов по предварительным расчетам составит 1 440 000 руб.

# 4.4.2	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки).

# Анализ демографической ситуации показывает, что проблемы сельского населения во многом будут определять приоритеты социально-экономического развития МО.

# Чернавское муниципальное образование имеет невысокий демографический потенциал, и сложившеюся в последнее десятилетие относительно неблагоприятную демографическую ситуацию. С середины 90-х гг. прошлого века идет уменьшение численности населения.

# Общее сокращение численности населения обусловлено негативными процессами в развитии естественного движения населения. Тенденции снижения уровня рождаемости и увеличения уровня смертности в населенных пунктах муниципального образования выражены слабее, чем в Саратовской области и стране в целом. Происходит естественная убыль населения в сочетании с тенденцией старения населения (пенсионеры составляют почти 20%).

# Работающих граждан – 325 человек;

# Безработных граждан – 284 человек;

# Пенсионеров – 189 человек;

# Дети школьного возраста – 73 человека;

# Дети, посещающие детский сад – 30 человек;

# Дети дошкольного возраста – 51 человек;

# За 2012 год родилось – 1 человек, умерло – 7 человек.

# В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер (со значительным преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного, а также преобладанием женщин в трудоспособном и пенсионном возрастах). Проблемы социальной группы — пенсионеры — выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим. Большое значение приобретает также развитие системы здравоохранения Ивантеевского муниципального района.

# Положительной демографической тенденцией в последние годы является устойчивый рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории.

# Ивантеевский муниципальный район в целом и Чернавское МО в частности имеет в последние годы положительный тренд сальдо миграции населения.

# Этнический состав населения района разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают существенное влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

# Резервы улучшения демографической ситуации в Ивантеевском муниципальном районе, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности, а также развитии сельского хозяйства, а именно целевые показатели производственной деятельности ООО «Практик» и КФХ ИП Агаларов М.Т.

# Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала района необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

# Демографическая политика Ивантеевского муниципального района должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г.»

# Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

# улучшение демографической ситуации в целом;

# смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

# поддержание и закрепление позитивных тенденций;

# ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях района.

# Основные направления демографической политики:

# повышение рождаемости и укрепление семьи;

# снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

# реабилитация инвалидов;

# регулирование и оптимизация миграционных процессов.

# На расчетный срок действия схемы водоснабжения не предусматривается выделение земельных участков под производственную и жилищную застройку вне пределов установленных границ населенных пунктов и улиц. Развитие жилищного строительства будет вестись на сформированных ранее земельных участках, путем перестройки имеющихся жилых зданий.

| Населенный пункт с указанием улицы | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| С.Чернава |  |  |  |  |  |
| Ул.Красноармейская | Стр-во водопровода | 1000 | Труба полиэтилен D=100 L=1000 | 300000 | 700000 |
| П.Восточный |  |  |  |  |  |
| ул.Новая | Стр-во водопровода | 300 | Труба полиэтилен D=100 L=300 | 90000 | 210000 |
| Итого по текущим затратам | 390000 | 910000 |

# Общая сумма затрат в данном разделе по предварительным расчетам составит 1 300 000 руб.

# 4.4.3	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений;

# В разрабатываемой схеме предлагается строительство линейных объектов, соединяющих потребителей с.Чернава и с.Щигры с вводимыми артезианскими скважинами. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить потребности в качественном питьевом водоснабжении всех потребителей указанных сел вне зависимости от состояния действующего ВЗУ №1, в том числе и на период аварийных отключений. Ориентировочная сумма затрат составит 5 млн.руб.

# 4.4.4	Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды;

| Населенный пункт с указанием улицы | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| с.Чернава |
| ул.Новая | Замена Водопровода (чугун 1980 г.) | 300 | Труба полиэтилен D=100 L=300 | 100000 | 120000 |
| Ул.8 Марта | Замена Водопровода (чугун 1980 г.) | 250 | Труба полиэтилен D=100 L=250 | 75000 | 150000 |
| Итого по с.Чернава |  |  |  | 175000 | 270000 |
| П.Восточный |
| ул.Новая | Замена Водопровода (чугун 1980 г.) | 400 | Труба полиэтилен D=100 L=400 | 120000 | 200000 |
| Ул.Центральная | Замена Водопровода (сталь 1980 г.) | 750 | Труба полиэтилен D=100 L=750 | 250000 | 400000 |
| Итого по п.Восточный |  |  |  | 370000 | 600000 |
| Итого по текущим затратам | 545000 | 8700000 |

# Итого по данному разделу затраты составят 1 415 000 руб.

# 4.4.5	Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

| Населенный пункт с указанием улицы | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| П.Восточный |  |  |  |  |  |
| Ул.Зеленая | Замена Водопровода (чугун 1980 г.) | 1087 | Труба полиэтилен D=100 L=1087 | 350000 | 700000 |
| Ул.Красноармейская | Замена Водопровода (чугун 1980 г.) | 750 | Труба полиэтилен D=100 L=750 | 210000 | 400000 |
| Итого по текущим затратам | 560000 | 1100000 |

# Всего по данному разделу затраты составят по предварительным данным 1 660 000 руб.

# 4.4.6	Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# В соответствии с п.2.26 СНиП/2/ минимальный напор воды в сети водопровода поселения над поверхностью земли при  максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении должен быть:

# - при одноэтажной застройке – 10 м.

# - при застройке до двух этажей – 14м.

# Свободный напор в сети низкого давления при наружном пожаротушении, согласно п. 4.4 СП/3/, должен быть не менее 10 м.

# Основными задачами при проведении реконструкции и строительстве насосных станций обеспечивающих водоснабжением Чернавское муниципальное образование являются:

# 1.	способность сооружений обеспечивать подачу и качественную очистку:

# ВЗУ №1: не менее 200 м3 в сутки с возможностью резерва до 390 м3.

# ВЗУ №2: не менее 120 м3 в сутки с возможностью резерва до 240 м3 в сутки.

# 2.	Обеспечение резерва для вновь подключаемых объектов должно быть осуществлено за счет ввода новых артезианских скважин.

# 3.	Соблюдение стандартов качества очищенной воды.

# 4. 	Энергоэффективность подъема воды, выражающемся расходом эл.энергии в расчета на 1м3 поднимаемой воды не более 1 кВт.

# Часть мероприятий уже была описана в предыдущих разделах, в настоящем же разделе необходимо отметить строительство (установку) насосной станции 2-го подъема в с.Щигры, которая будет обеспечивать закачку воды из централизованного (соединяющего) водопровода в резервуар чистой воды (башню Рожновского), а также в случае необходимости в автономном режиме работы обеспечивать постоянное давление в водопроводной сети с.Щигры в случае отсутствия необходимости подключения резервуара. Последний вариант наиболее экономичен, поскольку обустройство РЧВ как минимум вдвое выше стоимости насосной станции и оборудования автоматизации. Ориентировочная сумма затрат на насосную станцию составит 400 тыс.руб.

# 4.4.7	Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров

# и водонапорных башен;

# От состояния резервуаров и водонапорных башен зависит качество подаваемой потребителю воды. Потребность в строительстве новых резервуаров обусловлена прогнозируемым максимальным суточным водоразбором и, как следствие, необходимостью в наличии резерва воды в летние месяцы, особенно противопожарного запаса.

# В населенных пунктах, численностью до 1 тыс.человек расход воды на пожаротушения принимается равным 5 л/сек.  Среднее количество одновременных пожаров не превышает одного. Таким образом запас воды на одно пожаротушение в течение 1 часа составит 18 м3.

# Рассмотрим соотношение максимального потребления по населению в сутки с наличием резервуаров.

| Показатели | Чернава | Восточный | Щигры |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъем и покупка воды, 2012 г. | 42500 | 34000 | х |
| Потребление воды,2012 г. | 35798 | 23630 | х |
| План потребления воды, 2023 г. | 39263 | 34000 | 8888 |
| План среднесуточного потребления, 2023 г. | 107 | 93 | 24 |
| План максимального суточного потребления | 527 | 300 | 144 |
| Существующие резервуары воды, м3 | 25 | 25 | х |
| Требуемые объемы резервуаров | 30 | 30 | 10 |
| Планируемое соотношение объемов резервуаров к среднесуточному потреблению | 1/3 | 1/3 | 1/ 2,5 |
| Потребность в установке дополнительных объемов РЧВ | 5 | 5 | 10 |

# Среднесуточные показатели перспективного потребления воды в с.Чернава составляют 107 м3, а существующий объем резервуаров – 25 м3. Целесообразно рассматривать вопрос об установке одного резервуара на пожаротушение (можно наземный из полимерных материалов – для снижения стоимости строительства) объемом 18 м3, такой же в п.Восточный и 10 м3 в с.Щигры. Стоимость таких резервуаров составляет от 10 до 20 тыс.руб за 1 м3 ёмкости. При наличии независимых резервуаров, у ресурсоснабжающей организации будет возможность проводить профилактические  и ремонтные мероприятия, максимально снизив риск возникновения дефицита воды. Размещение резервуаров рекомендуется проводить с учетом  избежания дополнительных энергозатрат на подачу воды в сеть потребителю. Подача может быть осуществлена, даже при условии отсутствия эл.энергии самотеком. Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельно-жидких отравляющих веществ и располагаться,  как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений.

# Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

# Ориентировочная стоимость резервуаров в с. Чернава составит 270 тыс.руб.. в п.Восточный – 270 тыс.руб., с.Щигры – 150 тыс.руб. Кроме того целесообразно провести реконструкцию существующих башен Рожновского. Затраты составят ориентировочно 400 тыс.руб. Всего по прогнозным расчетам на РЧВ планируются затраты в сумме 1,09 млн.руб.

# 4.4.8	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

# и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

# В настоящее время система водоснабжения управляется методом механизации с использованием запорных арматур на сетях и водозаборных узлах, а также водонапорных башен. Недостаток существующей системы – отсутствие оперативности в решении задач по локализации аварий на всех участках сети, значительная степень зависимости 50% потребителей от проведения ремонта на водопроводах, не являющихся подающими. Кроме того, разница в давлении на различных участках сети приводит как к недостаточному водоснабжению отдельных потребителей, так и к износу наиболее профицитных участков водопровода. Как возможный вариант необходимо рассмотреть разделение, при замене водопроводов, населенных пунктов, с установкой систем управления и учета режимов подачи воды. При возникновении утечек и порывов, временное отсутствие водоснабжения будет наблюдаться  лишь у отдельных потребителей. Помимо внедрения автоматизированных систем управления необходимо провести замену смотровых колодцев и запорной арматуры в них. Это позволит проводить наладку и выравнивание давления воды, как в общей системе, так и на отдельных ее участках. На первом этапе – до 2023 года настоящей схемой предусмотрены расходы на замену запорной арматуры, реконструкцию и строительство смотровых колодцев, внедрение систем автоматизации на насосных станциях первого и второго подъема.

| Населенный пункт с указанием улицы | Наименование работ | Объем работ (м.) | Требуемые материалы | Ориентировочная стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Ориентировочная стоимость (руб.) |  |
| С.Чернава |  |  |  |  |  |
| 1 очередь текущие затраты |  |
| Ул. Советская | Установка смотровых колодцев и задвижек | 2ед. | D=1000 мм 2 колодца D=100 мм 2 задвижки | 75000 | 75000 |
| Ул. Красноармейская | Установка смотровых колодцев и задвижек | 2ед. | D=1000 мм 2 колодца D=100 мм 2 задвижки | 75000 | 75000 |
| П.Восточный |  |  |  |  |  |
| Ул.Новая | Установка смотровых колодцев и задвижек | 2 ед. | D=1000 мм 2 колодца D=90 мм 2 задвижки | 70000 | 56000 |
| Ул.Центральная | Установка смотровых колодцев и задвижек | 3 ед. | D=1000 мм 3 колодца D=100 мм 3 задвижки | 100000 | 100000 |
| Ул. Красноармейская | Установка смотровых колодцев и задвижек | 3 ед. | D=1000 мм 3 колодца D=100 мм 3 задвижки | 100000 | 100000 |
| Ул.Зеленая | Установка смотровых колодцев и задвижек | 10 ед. | D=1000 мм 10 колодцев D=100 мм 10 задвижек | 200000 | 200000 |
| Итого по капитальным затратам на материалы | 620000 | 606000 |

# Всего затраты на диспетчеризацию ориентировочно составят 1 226 000 руб.

# 4.4.9	Сведения о развитии системы  коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение.

# Обеспеченность приборами учета потребления воды по Чернавскому МО представлена ниже.

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей, чел. | Количество «оприборенных» потребителей | % обеспеченности приборами учета |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Чернава | 423 | 385 | 91 |
| П.Восточный | 346 | 264 | 76 |
| С.Щигры | 94 | 0 | 0 |
| Итого | 863 | 649 | 75,2 |

# Данные приведенной таблицы с одной стороны подтверждают вариант, при котором население, имеющее  приборы учета старается экономить воду, а те, кто до сих пор не установил приборы, охотно пользуются водой для полива своих приусадебных участков. Обслуживающая организация в настоящее время не применяет метод коммерческого учета по  показаниям приборов. Расчеты населения сводятся к оплате согласно нормативов. Данный факт не стимулирует потребителя к экономии ресурса. Необходимо срочно провести ревизию всех установленных приборов учета и наладить работу по установке приборов у 25% потребителей.

| Наименование населенного пункта | План установки (замены) приборов учета по периодам времени |
| --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 | До 2017 | 2017-23 |
| С.Чернава | Х | 23 | 25 | 175 |
| П.Восточный | Х | 25 | 50 | 137 |
| С.Щигры | Х | 40 | 0 | 40 |
| Итого | Х | 88 | 75 | 352 |

# За 2014 год необходимо установить 88 новых приборов учета. В настоящее время существует достаточное количество марок приборов коммерческого учета, обеспечивающих достоверность данных о расходе ресурсов. Именно на таких приборах и необходимо делать выбор, «стимулируя» население устанавливать их при условии покупки прибора за счет потребителя, монтаж и установка – за счет ресурсоснабжающей организации. В период с 2017 года запланирована тотальная замена всех приборов учета у потребителя на приборы с дистанционной передачей информации с помощью модемной связи. На эти цели потребуется затратить порядка 1 млн.руб.

# При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения Чернавского муниципального образования) учитывалась необходимость решения следующих задач:

# замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов,

# либо их санация в случаях, где такая замена возможна в соответствии

# с действующими строительными нормами и правилами;

# 2)	сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

# 3)	оценка возможности сокращения давления в водопроводной сети

# за счет изменения ее структуры и устройства квартальных и  внутридомовых насосных станций подкачки;

# 4)	зонирование водопроводной сети, внедрение группового зонального учета воды и управления напорами с целью повышения

# ее энергоэффективности, надежности, управляемости и эффективности устранения утечек;

# 5)	обеспечение централизованного водоснабжения на территориях,

# где оно отсутствует;

# Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения»;

# 5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия

# на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

# Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

# - неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

# - фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей и трубопроводов;

# - порывы промысловых водоводов, нефтепроводов;

# - аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

# - сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

# Помимо атмосферного воздуха фактором загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

# Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

# В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса РФ, водоохранной зоной (ВЗ) является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны водных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

# В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на которых вводятся дополнительные, еще более жесткие ограничения природопользования.

# Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного Кодекса РФ. Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории Чернавского муниципального образования, приведена в следующей таблице.

# Ширина водоохранных зон водных объектов Чернавского муниципального образования

| Протяженность реки, болота, пруда, наличие водозаборов | Ширина водоохранной зоны (м) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| До 10 км (р. Чернава) | 50 | от береговой линии |
| Озера, пруды | 50 | от береговой линии |

# Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

# По всей длине водных объектов Чернавского муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

# Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

# Прибрежную защитную полосу водных объектов Чернавского муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

# Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

# В пределах границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира которые определены статьей 65 Водного кодекса РФ.

# Регламенты использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса |
| Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; проведение авиационно-химических работ; применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; использование навозных стоков для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы прибрежных защитных полос водных объектов. |
| Водоохранная зона |
| Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при отсутствии сооружений, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды; проведение авиационно-химических работ; применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками; использование навозных стоков для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. движение и стоянка транспортных средств, по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; Установление на местности специальных информационных знаков, обозначающих границы водоохранных зон водных объектов. |

# Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

# На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не имеется.

# Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Чернавского муниципального образования являются подземные и поверхностные воды.

# В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

# Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

# Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# Необходимо установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

# Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

# 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

# 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

# В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

# Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

# Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 – 50 лет).

# Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

# Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

# для водотоков:

# вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

# вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

# по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

# в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

# для водоемов (водохранилища, озера, пруды) в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу.

# Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

# на водотоке:

# должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

# граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

# боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

# при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

# при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

# на водоемах:

# должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

# боковые границы должны быть удалены на расстояние:

# при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

# при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

# Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

# на водотоке:

# вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса;

# боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 – 5 километров, включая притоки;

# на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

# Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

# Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

# Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

# от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

# от водонапорных башен – не менее 10 м;

# от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

# По согласованию с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

# Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

# при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

# при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

# В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

# Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| Все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений. | Ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |
| Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | Тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |
| Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | Тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| Все виды строительства не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | Ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям; ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |
| Отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубка леса главного пользования и реконструкции. | Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства – оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства – оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |
| Отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно – эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства – оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства – оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |
| Размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

# На территории Чернавского муниципального образования нарушений указанных регламентов не имеется.

# Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

# Решение задач по улучшению качества водоснабжения на период до 2023 года оценены в 42,7 млн.руб.

# Основные статьи затрат представлены в таблице.

| Мероприятия | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования (прогнозно), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 4.1 строительство объектов для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления – бурение и обустройство скважин, зон СЗ, замена и строительство эл.опор, строительство павильонов; | 10000 | 9000 | 500 | 500 |  |
| Разработка и строительство артезианской скважины в п.Восточный | 3000 | 2500 | 250 | 250 |  |
| Строительство соединительного магистрального водопровода 2500 м. от с.Чернава к с.Щигры | 2500 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| 4.2 Строительство объектов для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления – станция очистки воды | 10000 | 8500 | 500 | 500 | 500 |
| Установка энергосберегающей насосной станции СУГНА | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 4.4.1 Новое строительство магистральных водопроводных сетей, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений | 1440 |  | 500 | 500 | 440 |
| 4.4.2. Новое строительство магистральных водопроводных сетей для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку | 1300 |  | 500 | 500 | 300 |
| 4.4.3. Новое строительство магистральных водопроводных сетей для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 4.4.4. Новое строительство магистральных водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды | 1415 | 500 | 500 | 200 | 215 |
| 4.4.5 Реконструкция участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1660 | 500 | 500 | 500 | 160 |
| 4.4.6. Новое строительство насосной станции в с.Щигры | 400 |  | 400 |  |  |
| 4.4.7. Новое строительство и реконструкция резервуаров и водонапорных башен | 1090 | 500 | 250 | 250 | 90 |
| 4.4.8.Затраты на диспетчеризацию | 1226 |  | 500 | 300 | 426 |
| 4.4.9.Затраты на улучшение коммерческого учета потребления воды | 1000 |  |  | 200 | 800 |
| 5.Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов | 1000 |  | 500 | 500 |  |
| Затраты на обеспечение противопожарной безопасности | 1000 |  | 500 | 500 |  |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 42731 | 27500 | 5900 | 5200 | 4131 |

| Мероприятия | Годы действия схемы водоснабжения, затраты, тыс.руб |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Раздел 4.1 | 12500 |
| Разработка 3 арт.скважин с.Чернава | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка 1 скважины в п.Восточный |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство соединит. магистр.водопровода 2500 м. от с.Чернава к с.Щигры |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу | 5000 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.2 | 14170,37 |
| Установка станции очистки воды |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Установка энергосберегающей насосной станции СУГНА |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 700 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.1 | 1440 |
| С.Чернава стр-во централизованного водопровода ул.Советская |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.Восточный Стр-во магистрального водопровода от водозабора |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 540 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.2 | 1300 |
| С.Чернава прокладка нового водовода по ул.Красноармейская |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| П.Восточный прокладка нового водовода по ул.Новая |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | 300 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.3 | 5000 |
| Строительствонового водовода от новых артезианских скважин до ул.Интернациональная | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.4 | 1415 |
| Замена водопроводных сетей с.Чернава (ул.Новая -300 м., 8 Марта – 250м.) |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных сетей п.Восточный (ул.Новая -400 м., Центральная – 750м.) |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  | 445 | 970 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.5 | 1660 |
| Замена изношенного водопровода п.Восточный (ул.Зеленая- 1087 м, Красноармейская – 750 м.) |  | 610 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.6 | 400 |
| Установка насосной станции в с.Щигры |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.7 | 1090 |
| Установка новых и ремонт существующих РЧВ |  | 150 | 540 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.8 | 1226 |
| Замена и установка смотровых колодцев и задвижек с.Чернава |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Замена и установка смотровых колодцев и задвижек п.Восточный |  | 126 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу |  | 126 | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.4.9 | 4000 |
| Установка приборов учета в с. Чернава (223 ед.) | 44 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Установка приборов учета в п.Восточный (212 ед.) | 48 | 48 | 48 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Установка приборов учета в с.Щигры (80 ед.) | 76 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| Итого по разделу | 168 | 72 | 72 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановки | 1000 |
| ВЗУ №1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ВЗУ №2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Итого по разделу | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Затраты на обеспечение противопожарной безопасности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Итого по годам | 10368 | 13298 | 9057 | 8218 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 300 |

# Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

| Наименование мероприятий | Единица измерения | Цели | Объемные показатели | Реализация по годам | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка артезианских скважин с.Чернава | 3 артезианские скважины | Обеспечение развития централизованной системы водоснабжения и объединение в одну сеть с.Чернава и с.Щигры | Увеличение объема подачи питьевой воды до 53 тыс.м3 в год, с увеличением мощности водозаборов до 780 м3в сутки. Обеспечение максимальной суточной потребности -550 м3 | 2014 2015 | 5000 5000 |
| Разработка артезианской скважины п.Восточный | 1 артезианская скважина | Обеспечение развития централизованной системы водоснабжения п.Восточный | Увеличение объема подачи питьевой воды до 40 тыс.м3 в год, с увеличением мощности водозаборов до 480 м3в сутки. Обеспечение максимальной суточной потребности -300 м3 | 2015 | 3000 |
| Строительство соединит. магистр.водопровода от с.Чернава к с.Щигры | 2500 метров | Подача питьевой воды в с.Щигры. | Обеспечение 100 жителей питьевым водоснабжением в объеме 8,8 тыс.м3 в год | 2015 год | 2500 |
| Установка станции очистки воды в с.Чернава | 1 станция | Приведение исходной артезианской воды к нормативам СНиП «Вода питьевая» | Обеспечение гарантированного питьевого водоснабжения с.Чернава и с.Щигры | 2016-2017 годы | 10000 |
| Установка энергосберегающей насосной станции СУГНА | 1 станция | Экономия электрической энергии, поддержание нормативного давления в сети водопотребления, автоматизация управления насосным оборудование. | Снижение удельного расхода э.энергии на 6-12 тыс.кВт в год. Снижение давления на всех участках сети. Снижение потерь воды на 10 тыс.м3 в год | 2015 год | 700 |
| С.Чернава стр-во централизованного водопровода ул.Советская | 550 м | Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям. Обеспечение перераспределения основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений | Обеспечение гарантированным питьевым водоснабжением жителей ул.Советская | 2015 год | 540 |
| П.Восточный Стр-во магистрального водопровода от водозабора | 800 м. | Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям. Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению при повышении качества. Обеспечение перераспределения основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений | Обеспечение питьевым водоснабжением жителей п.Восточный | 2016 год | 900 |
| С.Чернава прокладка нового водовода по ул.Красноармейская | 1000 м | обеспечение перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. |  | 2017 | 1000 |
| П.Восточный прокладка нового водовода по ул.Новая | 300 м | обеспечение перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. |  | 2016 | 300 |
| Строительство нового водовода от новых артезианских скважин до ул.Интернациональная | 2840 м | Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоснабжению при повышении качества. | Обеспечение возможности подачи 390 м3 воды в сутки | 2014 | 5000 |
| Замена водопроводных сетей с.Чернава | (ул.Новая -300 м., 8 Марта – 250м.) | обеспечение нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды | 45 жителей | 2016 год | 445 |
| Замена водопроводных сетей п.Восточный | (ул.Новая -400 м., Центральная – 750м.) | обеспечение нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды | 125 жителей | 2017 | 970 |
| Замена изношенного водопровода п.Восточный | (ул.Зеленая- 1087 м, Красноармейская – 750 м.) | Повышения качества услуги водоснабжения, реконструкция участков водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Снижение аварийности и потерь на 4 тыс.м3 в год | 2015 2016 | 610 1050 |
| Установка насосной станции в с.Щигры | 1 станция | Обеспечение экономии ресурсов при сохранении давления в сети водопотребления с.Щигры |  | 2015 год | 400 |
| Установка новых и ремонт существующих РЧВ | 3 новых , ремонт существующих | Повышение качества подаваемой воды, обеспечение противопожарного резерва воды. | Возможность обеспечения суточным запасом воды с.Щигры, наличие противопожарного запаса с.Чернава и п.Восточный | 2015 2016 2017 | 150 540 400 |
| Замена и установка смотровых колодцев и задвижек с.Чернава | 4 колодца | Повышения качества услуги водоснабжения, снижение дефицита водоснабжения на отдельных участках сети, управление процессом ликвидации аварий на сетях с минимальными отключениями потребителей | Снижение числа отключаемых потребителей в связи с авариями на трубопроводах | 2016 2017 | 150 150 |
| Замена и установка смотровых колодцев и задвижек п.Восточный | 18 колодцев | Повышения качества услуги водоснабжения, снижение дефицита водоснабжения на отдельных участках сети, управление процессом ликвидации аварий на сетях с минимальными отключениями потребителей | Снижение числа отключаемых потребителей в связи с авариями на трубопроводах | 2015 2016 2017 | 126 400 400 |
| Установка приборов учета в с. Чернава | 223 ед. | Повышение качества предоставления услуг, учета потребления воды, экономия ресурсов. | Экономия воды, снижение потерь при реализации | С 2014 по 2017 год С 2018 по 2023 год | 140 288 |
| Установка приборов учета в п.Восточный | 212 ед. | Повышение качества предоставления услуг, учета потребления воды, экономия ресурсов. | Экономия воды, снижение потерь при реализации | С 2014 по 2017 год С 2018 по 2023 год | 181 222 |
| Установка приборов учета в с.Щигры | 80 ед. | Повышение качества предоставления услуг, учета потребления воды, экономия ресурсов. | Экономия воды, снижение потерь при реализации | С 2014 по 2017 год С 2018 по 2023 год | 89 78 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановки | 2 ВЗУ | Снижение вредного воздействия на окружающую среду, благоустройство водозаборных узлов, обеспечение гарантированного качества питьевой воды | Проведение работ по ограждению, благоустройству и техническому перевооружению объектов 2 ВЗУ | С 2014 по 2017 год С 2018 по 2023 год | 400 600 |
| Затраты на обеспечение противопожарной безопасности | 3 населенных пункта, противопожарн. резервуары | Обеспечение развития муниципального образования, защита жилого комплекса | Установка оборудования для обеспечения пожаротушения и сохранения противопожарного резерва, воды, оборудование пирсов для подъезда пожарных машин | С 2014 по 2017 год С 2018 по 2023 год | 400 600 |

# Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

# Бесхозяйных объектов водоснабжения на территории Чернавского муниципального образования Ивантеевского района не выявлено. Эксплуатацией всех объектов занимается гарантирующая организация КФХ «Агаларов».

# 2. Глава «Схема водоотведения»

# Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»;

# 1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны);

Дождевая и сплавная канализация, центральная система сбора, очистки и отведения сточных вод в Чернавском муниципальном образовании отсутствует.

Удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На I очередь строительства (до 2017 г.) и расчетный срок (до 2023 г.) удельное среднесуточное водоотведение принимается 150 л/чел в сутки.

Расчет среднесуточного водоотведения на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут. чел. | Суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь |
| С.Чернава | 450 | 423 | 150 | 150 | 67 | 63 |
| С.Щигры | 90 | 94 | 150 | 150 | 13,5 | 14,1 |
| П.Восточный | 360 | 341 | 150 | 150 | 54 | 51,1 |
| Итого по муниципальному образованию | 900 | 858 | 150 | 150 | 134,5 | 128,2 |

Таблица  - Расчет максимального расхода воды на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 134,5 | 128,2 |
| Среднечасовой расход | м3/час | 6,7 | 6,2 |
| Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,3 | 2,3 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 15,4 | 14,2 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 4,2 | 3,9 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений, мощностью 150 м3/сут, с учетом коэффициента часовой неравномерности – 200 м3/сут.

предусматривается на 1 очередь строительства (до 2019 года):

- оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения не канализованных населенных пунктов с организацией вывоза стоков.

- Замена линий канализационных сетей от потребителей услуг до выгребных ям (септиков)

Все мероприятия по проектированию канализации необходимо выполнять согласно требованиям СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

1.2.Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В настоящее время в Чернавском муниципальном образовании полностью отсутствуют канализационные очистные сооружения.

1.3	описание технологических зон водоотведения  (отдельно для каждого очистного сооружения);

Основная часть населения Чернавского МО имеет выгребные ямы и септики.

1.4	Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод;

Выделяют три основные системы водоотведения:

1. Общесплавная система имеет одну водоотводящую сеть, предназначенную для отвода сточных всех видов: бытовых, производственных и дождевых.

Во время сильных дождей часть смеси производственно-бытового и дождевого стока сбрасывается в водный поток через ливнеспуски.

2. Раздельная система водоотведения бывает полной и неполной. Полная раздельная система водоотведения имеет две закрытые водоотводящие сети, одна – для отведения бытовых и производственных стоков, вторая – для отвода дождевых сточных вод. Неполная раздельная система отличается от полной тем, что дождевые стоки отводятся открытой сетью, то есть уличными лотками, кюветами и канавами.

Дождевые сточные воды могут отводиться в водоем как без очистки, так и с очисткой

3. Полураздельная система водоотведения имеет две водоотводящие сети – производственно-бытовую и дождевую. В местах пересечения этих сетей устраивают разделительные камеры, назначение которых состоит в том, чтобы сбрасывать в водоем во время сильных дождей избыточную часть стока. Таким образом, в производственно-бытовую сеть через разделительные камеры поступает только наиболее загрязненная часть ливневых сточных вод.

В Чернавском муниципальном образовании сточные воды отводятся без очистки открытой сетью с помощью кюветов и канав.

1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации

Дождевая и сплавная канализация, центральная система сбора, очистки и отведения сточных вод в Чернавском муниципальном образовании отсутствует.

1.6	оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости;

Централизованные системы водоотведения в Чернавском МО отсутствуют, в связи с чем характеристика степени надежности, уровня аварийности и о возможности управления и перераспределения сточных вод дана быть не может.

1.7	оценка воздействия централизованных систем водоотведения

на окружающую среду;

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей и трубопроводов;

- порывы промысловых водоводов, нефтепроводов;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод и технологических продуктов;

- сельскохозяйственная деятельность (распашка земель, химизация).

Помимо атмосферного воздуха фактором загрязнения подземных и поверхностных вод является неудовлетворительное состояние объектов водоотведения и отсутствие планово-регулярной системы санитарной очистки территории, а также захламление водоохранных и прибрежных зон.

Охрана водных объектов необходима для предотвращения и устранения загрязнения поверхностных и подземных вод, которое может привести к нарушению здоровья населения, развитию массовых инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, ухудшению условий водопользования или его ограничению для питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целей.

# 1.8	анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

# Канализационная сеть, как правило, проектировалась ранее по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Основными требованиями при строительстве системы канализации были необходимость обеспечения данной услугой жителей многоквартирных домов. В связи с отсутствием многоквартирных домов в Чернавском муниципальном образовании жилищный фонд, изначально имел систему септиков и сливных ям, не имея необходимости строительства центральной системы канализации и подключения к ней. К тому же, большинство домов находятся на участках с грунтом, способствующих быстрому дренажу в почву сточных вод. Рассмотрение возможности строительства системы центральной канализации в Чернавском муниципальном образовании для подключения новых потребителей услуги, в настоящее время нецелесообразно.

# 1.9	описание существующих технических и технологических проблем

# в водоотведении муниципального образования.

# Основными проблемами функционирования системы водоотведения Чернавского муниципального образования  являются:

# - отсутствие мест для слива бытовых канализационных вод;

# -недостаточная степень техногенной надежности;

# -отсутствие системы обеззараживания стоков.

# При существующей системе водоотведения необходимо обеспечить жителей получением качественных услуг по откачке и очистке септиков и выгребных ям, а также осуществлять контроль за их износом и переливом.

# Раздел 2 «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

# 2.1	баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализирования очистных сооружений и прямых выпусков и прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

# Дождевая и сплавная канализация, центральная система сбора, очистки и отведения сточных вод в Чернавском муниципальном образовании отсутствует.

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей, чел. | Объем потребления воды, м3 в год | Потребность в отводе канализационных вод, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Чернава | 423 | 35798 | 7614 |
| Щигры | 94 | х | 1692 |
| Восточный | 341 | 23630 | 6138 |
| Итого | 858 | 89053 | 15444 |

# Потребность в отводе  канализационных вод, а именно откачка септиков и выгребных ям, рассчитано с учетом водопотребления в месяц по 3 м3 воды в среднем каждым потребителем и коэффициента поглощения грунтом сточных вод - 0,5.

# 2.2	оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по бассейнам канализирования очистных сооружений и прямых выпусков;

# Очистные сооружения в Чернавском МО отсутствуют.

# 2.3	описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета.

# Под объемом принимаемых сточных вод ресурсоснабжающей организацией понимается расчетная единица, связанная с потреблением воды. Система коммерческого учета в целом по Чернавскому муниципальному образованию, наряду с планами установки приборов отсутствует.

# 2.4	результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и по административным территориям муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

# 1. В настоящее время Чернавское МО имеет довольно позитивную динамику в улучшении степени благоустройства, однако вместо централизованной системы канализации 100% населения использую септики и выгребные ямы.

# Название этих сооружений для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут.) бытовых сточных вод происходит от греческого слова septikos — гнилостный.

# По существу же — это подземные отстойники, состоящие из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость. Септики не используют самостоятельно, а сочетают с доочисткой, которая происходит в почве. Поэтому все разговоры, будто бы септик даёт недостаточную очистку, неправомерны.

# Вот как это сформулировано в п. 7.3.4.1 ТСН ЭК-97 МО[1]:

# «Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения.»

# Минерализация осадка осуществляется до состояния, пригодного для сельскохозяйственного использования в качестве удобрения.

# 2. В период дождей, в связи с отсутствием действующих очистных сооружений, наблюдается перегруженность поверхностных отводящих кюветов, принимающих значительное количество поверхностных вод, хозяйственно-бытовыми стоками,.

# 3. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется выделение участков для размещения и слива канализационных стоков, с возможностью увеличения их площади.

# Поля фильтрации представляют собой систему подземных канав и оросительных труб, которые монтируются в суглинистую почву. В каждой канаве обустраивается площадка со щебнем (толщиной около 40 см), под которой укладывается фильтрующий слой песка (10 см). В нем также прокладываются дренажные трубы. На самое дно канавы помещается слой грунта (также около 10 см), который обладает хорошей способностью к пропусканию влаги.

# Сверху щебень накрывают геотекстильным материалом, который выполняет функцию защиты дренажных труб от загрязнений и морозов. Следующим шагом поверхность поля фильтрации засыпают слоем земли.

# Трубы в фильтрационных полях прокладываются особым способом. В них предусмотрены специальные отверстия, которые распределены по особой схеме. Данные щели предназначены для наиболее эффективной фильтрации и равномерного распределения стоков.

# В полях фильтрации не допускается применение гибких трубопроводов, поскольку это может привести к нарушению норм природопользования, а также к повреждению септиков биологической очистки.

# Для того чтобы обеспечить полную биологическую очистку, поля фильтрации нужно обустраивать на песках, супесях или легкой суглинистой почве, обладающей хорошими фильтрационными свойствами. Если участок расположен на грунте глинистого происхождения, то, скорее всего, придется отказаться от устройства полей фильтрации. Дело в том, что глина практически не пропускает влагу, в связи с чем вода, прошедшая очистку в канаве, просто не сможет поступить в более глубокие грунтовые слои. В данном случае работы по выемке глины (до слоя, на котором залегает песок) будут стоить дороже, нежели монтаж готового очистного сооружения.

# При проектировании полей фильтрации важно учесть несколько важных моментов.

# Выбор места является одной из главнейших задач. Фильтрационное поле должно находиться как можно дальше от источника воды и плодово-ягодных растений. Поскольку вредные вещества, очистка от которых осуществляется в данном поле, все же могут попасть в грунт, и, соответственно, повлиять на качество воды и плодов.

# Кроме того, необходимо учесть, что раз в 5 – 7 лет фильтрующую систему будет необходимо полностью откапывать для промывки или полной замены щебня, а также обновления фильтрующего песочного слоя и грунта.

# При расчете поля фильтрации необходимо помнить, что песчаная прослойка должна находиться  на той глубине, на которой в зимний период грунт уже не будет подвержен промерзанию. В противном случае можно столкнуться с проблемой, когда в холодную погоду поля фильтрации не смогут осуществлять очистительные работы должным образом.

# 4. Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водоем рыбохозяйственного назначения необходимо строительство блока доочистки сточных вод с последующим обеззараживанием.

# 5. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

# 6. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие Чернавского муниципального образования в целом.

# 7. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах Чернавского муниципального образования  способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

# 8. В Чернавском муниципальном образовании полностью отсутствуют централизованные очистные сооружения для обеззараживания и очистки сточных вод.

# Раздел 3 « Прогноз объема сточных вод»

# 3.1	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении

# в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);

# В связи с отсутствием канализационной системы Чернавского муниципального образования проведение гидравлических испытаний канализационных сетей не представляется возможным, проведение анализа резерва производственных мощностей не представляется возможным. Рассмотрим потребность в очистных сооружениях по потребителям и населенным пунктам Чернавского муниципального образования.

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей, чел. | Объем потребления воды, м3 в год | Потребность в отводе канализационных вод, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Чернава | 423 | 35798 | 7614 |
| Щигры | 94 | х | 1692 |
| Восточный | 341 | 23630 | 6138 |
| Итого | 858 | 89053 | 15444 |
| Итого по населению Чернавского МО | 1217 | 89053 | 15444 |
| Объекты соц.сферы |  | 2500 | 2500 |
| Всего по Чернавскому МО |  |  | 17944 |

# Таким образом, потребность в настоящее время в утилизации и очистке канализационных вод составляет 18 тыс.м3 в год.

# 3.1	сведения о фактическом и ожидаемом поступлении

# в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное);

|  | Потребление воды, м3 |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2017 | 2023 |
| Жил фонд | 56100 | 58900 | 75660 | 80500 |
| Соц.сфера | 2555 | 2480 | 1560 | 820 |
| Прочие потребители | 773 | 620 | 780 | 831 |
| ИТОГО | 59428 | 62000 | 78000 | 82151 |
| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |
| Годовое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность в отводе канализационных вод |
| Годовая | 17944 | 18000 | 20000 | 22000 |

# Нулевой показатель поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения говорит об отсутствии последней, при этом существует потребность в отводе канализационных вод, которая с каждым годом будет увеличиваться.

# 3.2	структура водоотведения, которая определяется по отчетам организаций, осуществляющих водоотведение с территориальной разбивкой

# по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым

# и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению.

| Наименование поселения | Доля сточных вод в общем объеме поселения, % |
| --- | --- |
|  | население | Соц.сфера | Всего |
| Чернава | 86 | 14 | 100 |
| Щигры | 100 | 0 | 100 |
| Восточный | 83 | 17 | 100 |
| Итого по МО | 86 | 14 | 100 |

# 3.3	расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчетный срок.

# На I очередь строительства (до 2017 г.) и расчетный срок (до 2023 г.) удельное среднесуточное водоотведение принимается 150 л/чел в сутки.

# Расчет среднесуточного водоотведения на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут. чел. | Суточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь |
| С.Чернава | 450 | 423 | 150 | 150 | 67 | 63 |
| С.Щигры | 90 | 94 | 150 | 150 | 13,5 | 14,1 |
| П.Восточный | 360 | 341 | 150 | 150 | 54 | 51,1 |
| Итого по муниципальному образованию | 900 | 858 | 150 | 150 | 134,5 | 128,2 |

# Таблица  - Расчет максимального расхода воды на 1 очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 134,5 | 128,2 |
| Среднечасовой расход | м3/час | 6,7 | 6,2 |
| Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,3 | 2,3 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 15,4 | 14,2 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 4,2 | 3,9 |

# Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений, мощностью 150 м3/сут, с учетом коэффициента часовой неравномерности – 200 м3/сут.

# предусматривается на 1 очередь строительства (до 2019 года):

# оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения не канализованных населенных пунктов с организацией вывоза стоков.

# Замена линий канализационных сетей от потребителей услуг до выгребных ям (септиков)

# Все мероприятия по проектированию канализации необходимо выполнять согласно требованиям СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

# Рассмотрим фактические потребности в отводе сточных вод по Чернавскому муниципальному образованию.

|  | Потребление воды, м3 |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2017 | 2023 |
| Жил фонд | 56100 | 58900 | 75660 | 80500 |
| Соц.сфера | 2555 | 2480 | 1560 | 820 |
| Прочие потребители | 773 | 620 | 780 | 831 |
| ИТОГО | 59428 | 62000 | 78000 | 82151 |
| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |
| Годовое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребность в отводе канализационных вод |
| Годовая | 17944 | 18000 | 20000 | 22000 |

# Строительство канализационных сетей и канализационных насосных станций для поселений численностью до 1000 человек экономически нецелесообразно. Гораздо эффективнее использовать поля фильтрации на участках расположенных равноудаленных от с.Чернава и п.Восточный.

# 3.4	анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

# В связи с отсутствием очистных сооружений, проведение анализа резерва производственных мощностей не представляется возможным.

# Потребность в настоящее время в утилизации и очистке канализационных вод составляет 18 тыс. м3 в год.

# Раздел 4

# «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения»;

# «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»

| Цели | Задачи (Способы достижения целей) | Ожидаемые результаты (направления и целевые показатели) |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение развития систем централизованного водоотведения и сбора стоков для существующего и нового строительства жилого комплекса в Чернавском муниципальном образовании, а также объектов социального и культурного назначения в период до 2023 года. Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг) по водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики. Улучшение работы систем водоотведения. Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. | Проектирование канализационных сооружений; Строительство новых септиков; Строительство полей фильтрации. Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий | Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Чернавского МО. Повышение качества предоставления услуг. Снижение уровня износа объектов водоотведения. Улучшение экологической ситуации на территории Чернавского МО. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. Обеспечение сетями водоотведения всех густонаселенных зон поселений Чернавского МО и объектов производственного и социального назначения. Увеличение мощности системы водоотведения. |

# 4.1.1	сведения об объектах, планируемых к новому строительству

# для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

# На расчетный период действия схемы водоснабжения и водоотведения Чернавского муниципального образования  (до 2023 года) строительство объектов централизованных систем водоотведения не запланировано.

# 4.1.2	сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции

# для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

# В разработанной схеме водоотведения предусматривается реконструкция подводящих канализационных сетей к септикам объектов социальной инфраструктуры.

| Наименование объекта | Нормативное годовое потребление воды, м3 | Расчетная (максимальная) потребность в водоотведении | Протяженность канализационной сети (d 200), м | Прогнозная стоимость строительства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ Чернава | 450 | 450 | 200 | 500 |
| МДОУ с.Чернава | 750 | 750 | 50 | 125 |
| Дом культуры с.Чернава | 116 | 116 | 50 | 125 |
| ФАП с.Чернава | 121 | 121 | 50 | 100 |
| Администрация Чернавского МО | 20 | 20 | 50 | 100 |
| МОУ СОШ Восточный | 450 | 450 | 100 | 250 |
| Итого по Чернавскому МО | 1907 | 1907 | 500 | 1200 |

# 4.1.3	сведения о действующих объектах, планируемых к выводу

# из эксплуатации.

# Объектов канализационного хозяйства Чернавского МО, планируемых к выводу из эксплуатации не существует.

# 4.2 «Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения»;

# 4.2.1	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования;

# Дождевая и сплавная канализация, центральная система сбора, очистки и отведения сточных вод в Чернавском муниципальном образовании отсутствует.

# На расчетный период действия схемы водоснабжения и водоотведения Чернавского муниципального образования  (до 2023 года) строительство объектов централизованных систем водоотведения не запланировано. На период действия схемы водоотведения необходимо предусмотреть строительство новых канализационных коллекторов и септиков на объектах социальной и бытовой инфраструктуры.

| Наименование объекта | Нормативное годовое потребление воды, м3 | Расчетная (максимальная) потребность в водоотведении | Объем септиков, м3/ кол-во, шт. | Прогнозная стоимость строительства, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ с.Чернава | 450 | 450 | 5 м3 / 2 | 50 |
| МДОУ с.Чернава | 750 | 750 | 10 м3 / 2 | 110 |
| Дом культуры с.Чернава | 116 | 116 | 1 м3 / 1 | 10 |
| ФАП с.Чернава | 121 | 121 | 1 м3 / 1 | 10 |
| МОУ СОШ Восточный | 450 | 450 | 5 м3/ 2 | 50 |
| Администрация Чернавского МО | 20 | 20 | 1 м3 / 1 | 10 |
| Итого по Чернавскому МО | 1907 | 1907 | 19 м3 / 8 | 240 |

# Полный расчётный объём септика надлежит принимать: при расходе сточных вод до 5 м3/сут. — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе свыше 5 м3/сут. — не менее 2,5-кратного.

# В зависимости от расхода сточных вод следует принимать: однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут., двухкамерные—до 10 и трёхкамерные — свыше 10 м3/сут,

# Объём первой камеры следует принимать: в двухкамерных септиках — 0,75, в трёхкамерных — 0,5 расчётного объёма. При этом объём второй и третьей камер надлежит принимать по 0,25 расчётного объёма. В септиках, выполняемых из бетонных колец, все камеры следует принимать равного объёма.»

# Из последнего видно, что не так важно, какого размера камеры — важнее соображения удобства строительства.

# Нужно сказать, что воде безразлично, через какое количество камер она протекает, важно время её пребывания в камерах, а оно определяется общим объёмом септика. Что одна секция, что три — всё равно, лишь бы общий объём был соответствующим.

# А вот в отношении осадка — не всё равно. Если секция одна, осадок будет в ней выпадать неравномерно. В начале септика его выпадет больше, чем в конце. Вот для того и делают несколько секций, чтобы сосредоточить основную массу осадка в первой из них и дополнительно избежать вторичного загрязнения воды продуктами распада осадка. Да и чистить одну маленькую секцию удобнее, чем весь септик.

# 4.2.2	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения сбора и транспортировки перспективного увеличения объема сточных вод во вновь осваиваемых районах муниципального образования

# под жилищную, комплексную или производственную застройку;

# Настоящей схемой водоотведения во вновь осваиваемых районах Чернавского муниципального образования по жилищную, комплексную и производственную застройку не запланировано строительство канализационных сетей.

# 4.2.3	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них

# для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения;

# Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализирования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку. Предварительная стоимость проектных работ по обустройству центральной системы водоотведения  составит до 5 млн.руб.

# 4.2.4	сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них

# для обеспечения нормативной надежности водоотведения;

# На период действия схемы водоотведения (до 2023 года) строительство новых канализационных сетей и прочих объектов на них не запланировано.

# 4.2.5	сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

# В населенных пунктах отсутствуют действующие канализационные сети.

# 4.2.6	сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

# Основными направлениями развития проектируемых КОС являются:

# - глубокая очистка сточных вод от биогенов (фосфора и азота);

# - доочистка на сооружениях показателей по взвешенным веществам и БПК5 до минимальных нормативных показателей;

# - обработка осадков сточных вод по технологиям, сводящим к минимуму выход осадка после обработки (обезвоживание на центрипрессах и сжигание);

# - обеззараживание очищенных сточных вод;

# - устройство защитных перекрытий емкостных сооружений с целью предотвращения выбросов загрязняющих атмосферу вредных веществ и организации приточно-вытяжной вентиляции перекрытых сооружений с очисткой отводимого воздуха.

# Ориентировочная стоимость очистных сооружений для нужд Чернавского муниципального образования составит 30 млн.руб. Мощность сооружений должна составлять не менее 200 м3 в сутки. На период действия существующей схемы водоотведения вопрос строительства такого рода очистных сооружений не рассматривается.

# 4.2.7	сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров;

# В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется выделение участков для размещения и слива канализационных стоков, с возможностью увеличения их площади.

# Поля фильтрации представляют собой систему подземных канав и оросительных труб, которые монтируются в суглинистую почву. В каждой канаве обустраивается площадка со щебнем (толщиной около 40 см), под которой укладывается фильтрующий слой песка (10 см). В нем также прокладываются дренажные трубы. На самое дно канавы помещается слой грунта (также около 10 см), который обладает хорошей способностью к пропусканию влаги.

# Сверху щебень накрывают геотекстильным материалом, который выполняет функцию защиты дренажных труб от загрязнений и морозов. Следующим шагом поверхность поля фильтрации засыпают слоем земли.

# Трубы в фильтрационных полях прокладываются особым способом. В них предусмотрены специальные отверстия, которые распределены по особой схеме. Данные щели предназначены для наиболее эффективной фильтрации и равномерного распределения стоков.

# В полях фильтрации не допускается применение гибких трубопроводов, поскольку это может привести к нарушению норм природопользования, а также к повреждению септиков биологической очистки.

# Для того чтобы обеспечить полную биологическую очистку, поля фильтрации нужно обустраивать на песках, супесях или легкой суглинистой почве, обладающей хорошими фильтрационными свойствами. Если участок расположен на грунте глинистого происхождения, то, скорее всего, придется отказаться от устройства полей фильтрации. Дело в том, что глина практически не пропускает влагу, в связи с чем вода, прошедшая очистку в канаве, просто не сможет поступить в более глубокие грунтовые слои. В данном случае работы по выемке глины (до слоя, на котором залегает песок) будут стоить дороже, нежели монтаж готового очистного сооружения.

# При проектировании полей фильтрации важно учесть несколько важных моментов.

# Выбор места является одной из главнейших задач. Фильтрационное поле должно находиться как можно дальше от источника воды и плодово-ягодных растений. Поскольку вредные вещества, очистка от которых осуществляется в данном поле, все же могут попасть в грунт, и, соответственно, повлиять на качество воды и плодов.

# Кроме того, необходимо учесть, что раз в 5 – 7 лет фильтрующую систему будет необходимо полностью откапывать для промывки или полной замены щебня, а также обновления фильтрующего песочного слоя и грунта.

# При расчете поля фильтрации необходимо помнить, что песчаная прослойка должна находиться  на той глубине, на которой в зимний период грунт уже не будет подвержен промерзанию. В противном случае можно столкнуться с проблемой, когда в холодную погоду поля фильтрации не смогут осуществлять очистительные работы должным образом.

# Полями подземной фильтрации называют сеть оросительных труб, которые прокладывают на глубине 0,5-1,2 м от поверхности земли. Кроме этого, расстояние от лотков труб до уровня, на котором протекают подземные воды, должно составлять не меньше 1 м. Таким образом, лимитирующим фактором для прокладки труб является глубина промерзания почвы. Поля подземной фильтрации могут использоваться как совместно с фильтрующим колодцем, так и без него. При их устройстве следует соблюдать определенные санитарные нормы: чтобы избежать загрязнения питьевой воды, расстояние от дома до полей подземной фильтрации должно быть не меньше 15 м.
Трубы для орошения в этом случае представляют собой ответвления от распределительного трубопровода, длина которых может достигать 20 м. распределительный трубопровод обычно имеет диаметр 100 мм, а уклон при его прокладке должен составлять приблизительно 0,005. Обычно используют пластмассовые или асбестоцементные безнапорные трубы.
Смотровые колодцы делают в местах ответвления оросительных труб от основного трубопровода. Там же, в бетонном лотке колодцев, предусматривают пазы, имеющие ширину 30 мм и предназначенные для установки регулирующих заслонок. Можно также сделать упрощенный вариант: колодцы и распределительные трубы исключить вообще, а оросительные трубы проложить веерообразно, т.е. они будут по радиусу расходиться от фильтрующего колодца, который при этом будет играть роль распределительного. В оросительных трубах, имеющих диаметр 100 мм, просверливаются отверстия диаметром не менее 5 мм, которые направляются вниз под углом 600 градусов к вертикали и располагаются через каждые 50 мм в шахматном порядке. Под трубами делается подсыпка шириной 250 мм и толщиной около 200 мм из спекшегося шлака, гравия или щебня. Трубы погружают в подсыпку приблизительно на половину их диаметра.
Нагрузка на 1 м оросительной трубы в песчаной почве равна 30 л/сут., в супесчаных – 15 л/сут., а в глинистых – еще меньше. Поэтому в таких случаях необходимо либо увеличить толщину слоя гравия, либо дополнительно обсыпать трубы песком, либо увеличить их длину.

| объем сточных вод, м3 в год | Требуемая протяженность оросительных трубопроводов м | Ориентировочная стоимость трубопроводов, тыс.руб. | Затраты на монтаж и укладку, тыс.руб. | Затраты на обустройство смотровых колодцев, тыс.руб. | Затраты на материалы, тыс.руб. | Всего затрат, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22000 | 2200 | 450 | 1000 | 800 | 400 | 2650 |

# 4.2.8	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации

# и автоматизированных системах управления режимами водоотведения

# на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

# В настоящее время под диспетчеризацией и управлением системой водоотведения Чернавского муниципального образования понимается сбор заявок от потребителей услуги по откачке септиков и колодцев. На первом этапе – до 2023 года настоящей схемой предусмотрены расходы на систематизирование управлением процессом сбора и утилизации канализационных вод в сумме 1500 тыс.руб. Источники финансирования – средства ресурсоснабжающей организации.

# 4.2.9	сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение.

# Система коммерческого учета водоотведения представляет собой договорные обязательства ресурсоснабжающей организации по вывозу и утилизации канализационных вод, количество которых определяется по факту исполнения обязательств, посредством определения объёма исходя их ёмкости цистерны. В ближайшей перспективе к расходам на транспортировку будут добавлены расходы на содержание, эксплуатацию и очистку полей фильтрации.

# Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»;

Основными источниками загрязнения поверхностных вод муниципального образования являются:

- неочищенные производственные и бытовые сточные воды;

Важнейшей профилактической мерой предупреждения загрязнения подземных вод в районах водозаборов служит устройство вокруг них зон санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Кроме того при прокладке новых канализационных сетей необходимо руководствоваться нормативами и СНиПами.

Аварии на септиках и канализационных сетях, ведущим к ним могут привести к значительному сбросу в течение длительного времени в водные объекты неочищенных сточных вод. Также возможно образование больших просадок поверхности и повреждение жилых и административных зданий, разрушение транспортных и инженерных магистралей. Для предотвращения аварийных ситуаций и повышения надежности работы септиков и канализационных сетей предусматриваются мероприятия по их реконструкции и новому строительству.

Первым этапом намечается кольцевание, строительство и реконструкция коллекторов и шахт, находящихся в критическом состоянии и в районах массовой жилой застройки.

Одним из наиболее существенных моментов в технологии очистки является обеззараживание очищенных сточных вод. Для этого на первом этом предусмотрено обустройство полей фильтрации.

# Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения».

# Решение задач по улучшению качества данной услуги на период до 2023 года оценены в 11,6 млн.руб.

# Основные статьи затрат представлены в таблице.

| Мероприятия | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования (прогнозно), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Строительство полей фильтрации | 2650 | 1500 | 1000 | 150 | 0 |
| Реконструкция и замена канализационных сетей и септиков | 1440 |  | 500 | 500 | 440 |
| Проектирование строительства очистных сооружений и центральной канализации | 5000 | 3000 | 2000 |  |  |
| Затраты на диспетчеризацию | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов | 1000 | 500 | 250 | 250 | 0 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 11590 | 5000 | 3750 | 900 | 1940 |

| Мероприятия | Годы действия схемы водоотведения, затраты, тыс.руб |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Строительство полей фильтрации |  |  |  | 1500 | 1150 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и замена канализационных сетей и септиков |  | 200 | 300 | 500 | 240 | 200 |  |  |  |  |
| Проектирование строительства очистных сооружений и центральной канализации |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |
| Затраты на диспетчиризацию | 100 | 200 | 300 | 500 | 400 |  |  |  |  |  |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Итого по годам | 200 | 500 | 700 | 2600 | 1890 | 300 | 2600 | 2600 | 100 | 100 |

Итого по схемам водоснабжения и водоотведения затрат:

| Мероприятия | Всего затрат, тыс.руб. | В том числе по источникам финансирования (прогнозно), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| Итого затрат по водоотведению | 11590 | 5000 | 3750 | 900 | 1940 |
| Итого затрат по водоснабжению | 42731 | 27500 | 5900 | 5200 | 4131 |
| ВСЕГО | 54321 | 32500 | 9650 | 6100 | 6071 |

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения»

| Наименование мероприятий | Единица измерения | Цели | Объемные показатели | Реализация по годам | Финансовые потребности, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство полей фильтрации |  | Обеспечение возможности утилизации сточных вод населением, не подключенным к централизованной системе водоотведения | Объем приема стоков до 200 м3 в сутки, | 2017 2018 | 1500 1150 |
| Реконструкция и замена канализационных сетей и септиков | 6 объектов социальной сферы Чернавского МО | Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. | Улучшение экологической обстановки, гарантированное обеспечение резервуаров для сточных вод всех объектов социальной сферы | 2015 2016 2017 2018 2019 | 200 300 500 240 200 |
| Проектирование строительства очистных сооружений и центральной канализации |  | Разработка проектной документации по развитию системы центрального водоотведения с.Черна и п.Восточный |  | 2020 2021 | 2500 2500 |
| Затраты на диспетчеризацию |  | Обеспечение управления сбора сточных вод, регулировка системы водоотведения, прием заявок и вывоз стоков с септиков | Все населенные пункты МО 900 человек | 2014 2015 2016 2017 2018 | 100 200 300 500 400 |
| Затраты на мероприятия по улучшению экологической обстановке и защите водных ресурсов |  | Проведение мероприятий по защите окружающей среды, в том числе земельных и водных объектов от возможных разливов сточных вод | 2014-2023 | 1000 |

# Text boxes

ВЗУ №1 (2 артскважины)

15 м3

10 м3

московская

школа

ВЗУ №2

15

10

Н.с.